## Slide 1: 做题技巧总结
2024年8月17日

## Slide 2
1.电阻电路：
  KCL、KVL：万能解题方法
  等效变换：对外等效、对内不等效
R31
R23
R12
R3
R2
R1
串联：
并联：
平衡电桥：
桥支路电流为零
非平衡电桥：星-三角变换
外大内小：

## Slide 3
将上述结论 推广到有n-1个独立节点的仅含电阻、电流源的电路
G11un1+G12un2+…+G1nunn=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2nunn=iSn2
   
Gn1un1+Gn2un2+…+Gnnunn=iSnn
其中
Gii —自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之 和，总为正。
* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵。
iSni — 等效电流源流入节点i的所有电流源电流的代数和。
Gij = Gji —互电导，等于接在节点i与节点j之间的支
路的电导之和，并冠以负号。

## Slide 4
推广到有 l 个网孔仅含电阻、独立电压源的电路
其中
Rjk: 第j个网孔和第k个网孔的 互电阻
+ : 流过互阻的两个网孔电流方向相同
- : 流过互阻的两个网孔电流方向相反
0 : 无关
R11il1+R12il2+ …+R1l ill=uSl1
…
R21il1+R22il2+ …+R2l ill=uSl2
Rl1il1+Rl2il2+ …+Rll ill=uSll
Rkk: 第k个网孔的自电阻(为正) ，k =1 , 2 , … , l
uSlk: 第k个网孔中所有电压源电压升的代数和。

## Slide 5
不要把受控源也单独激励了！

## Slide 6
小结：
（1）戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时 的开路电压Uoc，电压源方向与所求开路电压方向相同。
（2）串联电阻为将一端口内部独立电源全部置零（电压 源短路，电流源开路）后，所得一端口网络的等效电阻。
等效电阻的计算方法：
a. 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法 计算；
b. 加压求流法：端口加电压求电流法或加电流求电压法（内部独立电 源置零）。
c. 开路电压短路电流法：等效电阻等于端口的开路电压与短路电流的比（内部独立电源保留） 。
（3） 当一端口内部含有受控源时，控制支路与受控源 支路必须包含在被等效变换的同一部分电路中。

## Slide 7
开路电压/短路电流计算方法：UOC、ISC
列写KCL、KVL方程计算
利用电阻串并联化简电路计算
列写结点电压方程、网孔电流方程计算
等效电阻的计算方法：Req
当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法计算
开路电压短路电流法：等效电阻等于端口的开路电压与短路电流的比（内部独立电源保留）
加压求流法：端口加电压求电流法或加电流求电压法（内部独立电源置零）,实质上求解端口U-I关系
戴维南等效电路计算： UOC、ISC、Req
定理四、戴维南定理

## Slide 8
2. 特勒根定理（似功率守恒）
注意（1）对应支路取相同的参考方向。
（2）各支路电压、电流均取关联的参考方向。

## Slide 9
在线性放大区，将运放电路作如下的理想化处理：
(1) A
∵ uo为有限值，则ud=0 ,即uP=un，两个输入端之间
相当于短路(虚短)；
(2) Ri  ，Ro0, ip=0 , in=0。 即从输入端看进去，元件相当于开路（虚断）。
uo
ud
0
Usat
-Usat
理想运放的静态特性
正向饱和区
ud>0
反向饱和区
ud<0
5.2 理想运放 ideal operational amplifiers

## Slide 10
广义函数
t
(t)
0
1

1/
t
p(t)
0
t
(t)
(1)
0
t
 (t-t0)
t0
0
(1)
t
(t)
(1)
0
f(t)
f(0)
单位阶跃函数
单位阶跃函数延迟
单位阶跃函数反转
闸门函数
闸门函数-截取
单位脉冲函数
单位冲激函数
单位冲激函数延迟
单位冲激函数筛分
分段波形广义函数

## Slide 11: 电容、电感小结（1）
电容 单位法[拉]F
非时变电容
动态元件——i的大小与u的变化率成正比，与u的大小无关
电感 单位亨[利]H
非时变电感
动态元件——u的大小与i的变化率成正比，与i的大小无关
L
记忆元件
储能元件
当 u 为常数(直流)时，du/dt =0, i=0。电容在直流稳态电路中相当于开路，电容有隔直作用。
电容电流在t0处为有限值，电容电压在t0处连续；电容电流在t0处为无限大，电容电压在t0处跳变。
当 i 为常数(直流)时，di/dt =0, u=0。电流在直流稳态电路中相当于短路，电感有通直作用。
电感电压在t0处为有限值，电感电压在t0处连续；电感电压在t0处为无限大，电感电压在t0处跳变。
记忆元件
储能元件

## Slide 12
计算时间常数（独立源置零，等效为RC电路或RL电路）
计算待求变量的初始值（0+等效电路）
计算待求变量的直流稳态值（稳态电路）
写出响应表达式
解题步骤
三要素法：
注意：
时间常数计算需用等效电阻、等效电容、等效电感。
仅电容电压、电感电流连续，其余电量通常不连续
暂态分析：
电路状态发生变化瞬间的物理过程，分析理解电路因不合理操作引起的过流/过压现象

## Slide 13
小结——求初始值的步骤：
1. 由换路前电路（稳定状态）求 uC(0-) 和 iL(0-)。
2. 由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)。
3. 画出0+时刻的等效电路。
（1） 画换路后电路的拓扑结构；
（2） 电容（电感）用电压源（电流源）替代。
取0+时刻值，方向同原假定的电容电压、
电感电流方向。
4. 由0+电路求其它各变量的0+值。
电阻电路( 直流 )
电阻电路

## Slide 14
F(t) 包含了三要素：I、  、，
复常数(相量)包含了两个要素：I ,  。
F(t) 还可以写成
复常数
正弦量对应的相量
相量的模表示正弦量的有效值
相量的幅角表示正弦量的初相位
注意
时域
相量域
一一对应

## Slide 15: 10.3.3 电路的相量模型（直接记忆啊）
1. 电阻
uR(t)
i(t)
R
+
-
相量形式：
有效值关系：UR = RI
相位关系：u , i 同相
相量模型
R
+
-
相量关系
相量图
一、元件特性的相量形式

## Slide 16
相量域
有效值关系
U=w L I
相位关系
u 超前 i 90°
j L
相量模型
+
-
相量图
2 . 电感
i(t)
u (t)
L
+
-
时域模型
时域
 t
u, i
u
i
0
波形图

## Slide 17
相量域
有效值关系
I=w C U
相位关系
i 超前u 90°
时域
 t
u, i
u
i
0
波形图
3 . 电容
时域模型
i (t)
u(t)
C
+
-
相量图
相量模型
+
-

## Slide 18
正弦稳态电路的功率分析
有功功率： 单位：[W]
无功功率： 单位：[var]
视在功率： 单位：[V·A]
复功率： 单位：[V·A]
守恒
守恒
守恒
不守恒
功率因数提高：并联电容
j1
j2
最大有功功率：
ZL= Zeq*
可现场推导
Notes: 无功：反映电源与负载之间交换能量的速率

## Slide 20
正弦电路中负载获得最大功率Pmax的条件
若ZL= RL + jXL可任意改变
先设 RL 不变，XL 改变
显然，当Xi + XL=0，即XL =-Xi时，P 获得最大值。
再讨论 RL 改变时，P 的最大值
讨论
当RL= Ri 时，P 获得最大值
RL= Ri
XL =-Xi
ZL= Zi*
最佳匹配条件

## Slide 21
若ZL= RL + jXL只允许XL改变
获得最大功率的条件是：Xi + XL=0，即 XL =-Xi
最大功率为
若ZL= RL为纯电阻
负载获得的功率为：
电路中的电流为：
模匹配

## Slide 22
三相正弦稳态电路
+
–
A
N
n
a
Z
Zl
Y-接：
-接：
对称：分相计算法
三相电路功率
三表法和二表法
取A相电路计算，其余两相电量由对称性得到
难点：线电量与相电量的相互转化
Notes: Y接：线电流=相电流、线电压是相电压的根号3倍；
分相计算法：另外两相无需计算
相位角是相电压-相电流

## Slide 29
当L1 , M, L2 ，L1/L2 比值不变 (磁导率m ) , 则有
6. 理想变压器 (ideal transformer)
*
*
+
–
+
–
n : 1
理想变压器的元件特性
理想变压器的电路模型
1
1'
2
2'
N1
N2
u1
u2
i1
i2
全耦合变压器

## Slide 32
或
即f(t)在一周期内平均值
求傅里叶系数(Fourier coefficient)的公式：
两种表示式中系数间的关系：

## Slide 33
周期性非正弦稳态电路
要记住！
将周期性非正弦电源分解为傅里叶级数
根据叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波激励单独作用时产生的响应；注意不同角频率下电感和电容的阻抗值的变化！
将计算结果以瞬时值形式相加（各次谐波激励所产生的相量形式响应不能进行相加，因其频率不同）
注意：同频电源的平均功率不能叠加（含直流和交流）
谐波分析法：

## Slide 34
三、周期性非正弦电流电路的计算
采用谐波分析法，其步骤如下：
（2）根据叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波激励单独
作用时产生的响应；
(b) 各次谐波单独作用时均为正弦稳态电路，可采用相量法 计算(要注意电感和电容的阻抗随频率的变化而变化)；
（1）将周期性非正弦电源，分解为傅里叶级数，根据要求
取有限项；
(a) 直流分量单独作用相当于解直流电路（L短路、C开路）；
（3）将计算结果以瞬时值形式相加（各次谐波激励所产生的
相量形式的响应不能进行相加，因其频率不同）。

## Slide 35
阻抗参数方程(Z)
导纳参数方程(Y)
混合参数方程 Hybrid Parameters (H和G)
传输参数方程 Transmission Parameters (T和T’)
同一类型变量
位于不同端口
不同类型变量
位于不同端口
不同类型变量
位于同一端口
二端口网络
记住参数方程，可通过实验测量法或KCL/KVL、结点/网孔方程等方法求得；不同参数方程间可相互转换