## Slide 1
第1章 电路模型和基本定律
目标：
难点：
1.理解独立电源的特点，即电压源的电流、电流源的电压
由外部电路决定。
2.理解受控电源和独立电源特性的异同。
3.习惯使用参考方向、变量分析问题。
4.恰当、准确列写电路的KCL、KVL方程。
  1.熟练掌握电路的电功率计算。
  2.熟练掌握独立电源、受控电源的特性。
  3.理解KCL、KVL方程的独立性，准确列写KCL、KVL方程。

## Slide 2
电流参考方向的两种表示：
 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向；
 用双下标表示：如 iAB ，电流的参考方向由A指向B。
i 参考方向
i 参考方向
i > 0
i < 0
实际方向
电流的参考方向与实际方向的关系:
实际方向

## Slide 3
电压参考方向的三种表示方式：
(3) 用箭头表示：
箭头指向为电压（降）的参考方向。
(1) 用正负极性表示：
由正极指向负极的方向为电（降）的参考方向。
(2) 用双下标表示：
如 UAB，由A指向B的方向为电（降）的参考方向。
U
U
+
A
B
UAB

## Slide 4
关于参考方向的小结：
（1） 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。
（2） 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注 （包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变。
（3） 参考方向不同时，其表达式符号也不同，但实际方向不变。
（4） 元件或支路的u，i通常采用相同的参考方向（以减少公式中负号）称之为关联参考方向。反之，称为非关联参考方向。
+
-
i
u
+
-
i
u
关联参考方向
非关联参考方向

## Slide 5
电压、电流采用参考方向时功率的计算和判断：
1. u，i 取关联参考方向
P>0 吸收正功率 （实际吸收）
P<0 吸收负功率 （实际发出）
+
–
i
u
元件吸收的功率 P吸 = -ui
P>0 吸收正功率 （实际吸收）
P<0 吸收负功率 （实际发出）
+
–
i
u
2. u， i 取非关联参考方向
P吸 = ui
元件吸收的功率

## Slide 7
二、受控电源 （非独立源）
（controlled source or dependent source）
电路符号
+
–
受控电压源
受控电流源
1. 定义
电压源电压或电流源电流不是给定的时间函数，而是受电路中某个支路（或元件）的电压（或电流）的控制。

## Slide 8: 2.受控电源 Dependent Source (active elements)
VCVS
CCCS
VCCS
CCVS
晶体管 transistor
circuit model
1.3 电路元件 Circuit Elements

## Slide 9
（1） 电流控制的电流源（Current Controlled Current Source）
 : 电流放大倍数
r : 转移电阻
{
u1=0
i2=b i1
{
u1=0
u2=r i1
2. 分类
（2）电流控制的电压源 （Current Controlled Voltage Source）
CCCS
b i1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
º
_
u1
i1
+
_
u2
CCVS
+
_
º
_
r i1
+
_
u2
i2
CCVS
+
_
+
+

## Slide 10
g: 转移电导
 :电压放大倍数
{
i1=0
i2=g u1
{
i1=0
u2=  u1
(3) 电压控制的电流源 （Voltage Controlled Current Source）
(4) 电压控制的电压源 （Voltage Controlled Voltage Source）
VCCS
gu1
+
_
u2
i2
º
º
+
_
u1
i1
_
u1
i1
 u1
+
_
u2
i2
VCVS
+
_
+

## Slide 11
3. 受控源与独立源的比较
(1) 独立源电压（或电流）由电源本身决定，与电路中其他电压、电流无关，而受控源电压（或电流）直接由控制量决定。
(2) 独立源作为电路中“激励（excitation）”，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映电压、电流之间的控制关系，在电路中不能作为“激励”。

## Slide 12
一 、 几个名词
1. 支路 (branch)：一个二端元件为一条支路。
2. 节点（node）: 支路的相交点称为节点。
3. 回路（loop）：由支路组成的闭合路径。
b=3
4. 网孔（mesh）：对平面电路，包围的平面内没有支路的回路即为网孔。 网孔是回路，但回路不一定是网孔。
1
2
3
a
b
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
l=3
n=2
1
2
3
（Kirchhoff，基尔霍夫；1824–1887，Germany）
1.4 基尔霍夫定律 Kirchhoff’s Laws
5. 平面电路：能够画在平面上，没有支路在空间交叉的电路。
平面电路网孔个数=支路数-节点数+1（m=b-n+1）
m=2

## Slide 13
注意2：网孔的概念仅适用于平面电路。平面电路是指支路间没有交叉点的电路。左图为平面电路，右图为非平面电路。
注意1：两条特殊的支路：
诺顿支路
戴维南支路

## Slide 14
例1 乌鲁木齐发电站发出的正弦电磁波需要多少时间才能传输到长沙 ？
50Hz的正弦波周期为20ms。经过10ms以后，乌鲁木齐发出的电磁波刚刚到达长沙，而此时乌鲁木齐发电机的电压与长沙的电压正好反相！
Usin(314t)
＋
－
乌鲁木齐
长沙
3000公里
C= 3×108米/秒
关键在哪里？
50Hz电磁波的波长  = 3  108 / 50=6000 km
1.1 电路模型 Circuits Model

## Slide 15
例2
10V
10
A
B
I1
I1
I2
电路中电流 I 的大小为1A,
其方向为从A流向B。
（此为电流的实际方向）
若参考方向如 I1 所示，则I1=1A
若参考方向如 I2 所示，则I2= -1A
因此，同一支路的电流可用两种方法表示。

## Slide 16
R
a
b
i
【例3】净正电荷流 q(t)  5sin πt mC 从 b 向 a 流动。
（1）计算电流 i 。
（2）计算 1s 到 2s 之间流过电阻的电荷。
1.2 基本变量 Basic quantities

## Slide 17: 例4 求Uac
1.2 基本变量 Basic quantities

## Slide 18: 例5. The power of each circuit ?
例6. The power of each network ?
1.2 基本变量 Basic quantities

## Slide 19: 例7.计算线性受控源的功率。
提供功率
功率为零
也可吸收功率
1.3 电路元件

## Slide 20
例8：计算受控电源、独立电流源的功率。
+ u1－
+
u2
－
发出560W
发出400W
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 21
例9：列出全部KCL，KVL方程。
数目？ 如何保证独立性？ 列写方法？
KCL：n-1个，独立结点 KVL：基本回路、网孔（平面电路）
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 22
例10: 计算各独立电源的功率。
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 23
例11: 计算 支路电压。
?
已知哪些支路电压，就可以求出所有支路电压？
?
已知哪些支路电流，就可以求出所有支路电流？
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 24
例12: N1 提供 10W， N2 吸收 15W ，计算各独立电源的功率。
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 25
例13.计算独立电源的功率。
Supplied power:
1.4 基尔霍夫定律

## Slide 26: 作业
习题
1.3节：1-8，1-10
1.4节：1-14
1.5节：1-19
综合：1-27，1-30
作业要求：抄题，画电路图，标明参考方向，给出具体计算过程

## Slide 27: 习题1-14
计算：1）电压u2；2）受控源的吸收的功率；（3）独立电源的发出功率。
1)
2) 受控源的电流与电压
如图所示，为关联参考方向。
受控源的吸收功率为：
独立电源的电流i1如图所示与电源电压方向为非关联
独立电源的吸收功率为发出功率为。
+
-

## Slide 28: 习题1-30
图中电路1）求2）在电路参数已知的条件下，通过电路分析可以求得所有支路电流，因此，条件是多余的，请验证该条件的正确性。
解: 对图中各节点、元件及元件的电压
电流进行编号并注明方向，如图所示。
1）对由us、R1、R5构成的回路列写KVL方程
,得 ，
对R5 应用欧姆定律：
对节点c列写KCL方程：得
对由R4、R2、R5构成的回路列写KVL方程，取顺时针方向为正：
, 得
a
b
c
d

## Slide 29
2)该电路b=6，n=4，m=b-n+1=3，因而可通过
列写3个独立kcl方程和3个KVL方程，同时应用欧
姆定律，求解六条支路的电流及各电阻两端电压。
对结点 a,b,c列写独立kcl方程，以电流流入结点
为正，即：
对三个网孔m1，m2，m3列写独立kVL方程，电压以网孔顺时针方向为正，即
上述6个方程中，us和R1~R5已知，代入参数计算可得
由此可知及其他支路电流可通过电路分析求解得出，因而是多余条件。
m1
m2
m3