## Slide 1
2019/5/6
电路理论
1
第11章
正弦稳态电路的功率
11.2 瞬时功率
11.4 视在功率、功率因数及复功率
11.6 功率因数校正
11.3 有功功率与无功功率
11.7最大功率传输
11.8 有功功率测量

## Slide 2
11.2 瞬时功率
(instantaneous power)
1. 定义
无
源
+
u
i
_
瞬时功率守恒：电路中所有元件在任一瞬间吸收的功率代数和为零。
单位：瓦[特]，符号W
R
+
-
2. 电阻的瞬时功率
电阻总是吸收功率

## Slide 3
3. 电感的瞬时功率
j L
+
-
电感吸收功率与发出功率交替进行
4. 电容的瞬时功率
+
-
电容吸收功率与发出功率交替进行

## Slide 4
无
源
+
u
i
_
5. 任意无源一端口网络吸收的瞬时功率
第1表达式

## Slide 5
 p有时为正, 有时为负；
p>0, 电路吸收功率；
p<0，电路发出功率。
i
 t
O
u
p
UIcos
- UIcos(2 t )
恒定 部分
可逆 部分

## Slide 6
11.3 有功功率和无功功率
 =u-i：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。
cos  ：功率因数。
P 的单位：W（瓦）
1. 定义
瞬时功率的平均值

## Slide 7
i
 t
0
u
p
纯电感  = 90°
纯电容  = -90°
u
 t
0
i
p
P =UIcos90o= 0
P = UIcos(-90o)=0
纯电阻  = 0°
i
 t
0
u
p
I2R

## Slide 8
R
X
|Z|

无源
+
-
R
jX
+
-
有功功率守恒：电路中所有元件吸收的有功功率代数和为零。
平均功率为消耗在电阻上的功率
有功功率(active power)
X > 0 , j > 0 , 感性， 滞后功率因数
X < 0 , j < 0 , 容性， 超前功率因数
例： cosj = 0.5 (滞后)， 则j = 60o
一般地 , 有 0  cosj  1
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗
功率因数

## Slide 9
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗
平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与 cos 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。
结论

## Slide 10
 t
O
- UIsin sin2 t
UIcos (1-cos2 t)
瞬时功率的另一种分解方法:
p
不可逆部分
可逆部分
第2表达式
无功功率
(reactive power) Q
 部分能量在电源和一端口之间来回交换。

## Slide 11
Q >0，表示网络吸收无功功率；
Q <0，表示网络发出无功功率。
Q 定义为网络与电源往复交换功率的幅值，是由储能元件L、C的性质决定的
无功功率
定义
R
X
|Z|

无源
+
-
R
jX
+
-
 =u-i：功率因数角。
单位 : var (voltage-ampere
reactive，乏)
(reactive power) Q

## Slide 12
有功，无功，视在功率的关系：
有功功率: P=UIcos 单位：W
无功功率: Q=UIsinj 单位：var
视在功率: S=UI 单位：VA
j
S
P
Q
功率三角形
4. 视在功率S
电气设备的容量

## Slide 13
i
u
L
+
-
i
u
C
+
-
2. R、L、C元件的有功功率和无功功率
u
i
R
+
-
PR =UIcos =UIcos0 =UI=I2R=U2/R
QR =UIsin =UIsin0 =0
PL=UIcos =UIcos90 =0
QL =UIsin =UIsin90 =UI=I2XL
PC=UIcos =UIcos(-90)=0
QC =UIsin =UIsin (-90)=-UI=-I2XC

## Slide 14
电感、电容的无功补偿作用：
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
i
 t
O
uL
uC
pL
pC
当L发出功率时，C 刚好吸收功率，因此L、C 的无功具有互相补偿的作用。通常说，L吸收无功、C发出无功。
无功的物理意义：
反映电源与负载之间交换能量的速率。

## Slide 15
7. 功率因数的提高
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。
P=UIcos=Scosj
cosj =1, P=S=75kW
cosj =0.7, P=0.7S=52.5kW
一般用户： 异步电机 空载 cosj =0.2~0.3
满载 cosj =0.7~0.85
日光灯 cosj =0.45~0.6
设备不能充分利用，电流到了额定值，但功率容量还有；
功率因数低带来的问题：
S
75kVA
负载

## Slide 16
当输出相同的有功功率时，线路上电流大，I=P/(Ucos)，线路压降损耗大。
j1
j2
解决办法： （1）高压传输
（2）改进自身设备
（3）并联电容，提高功率因数 。
i
+
-
u
Z

## Slide 17
分析
j1
j2
并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即：负载的工作状态不变。但电路的功率因数提高了。
特点：
L
R
C
+
_

## Slide 18
并联电容的确定：
补偿容量
不同
全——不要求(电容设备投资增加,经济效
果不明显)
欠
过——功率因数又由高变低(性质不同)
j1
j2

## Slide 19
并联电容也可以用功率三角形确定：
j1
j2
P
QC
QL
Q
从功率角度看 :
并联电容后，电源向负载输送的有功UIL cos1=UI cos2不变，但是电源向负载输送的无功UIsin2<UILsin1减少了，减少的这部分无功由电容“产生”来补偿，使感性负载吸收的无功不变，而功率因数得到改善。

## Slide 20
已知：电动机 PD=1000W，U=220V，f =50Hz，C =30F，
cosD=0.8(滞后）。求负载电路的功率因数。
+
_
D
C
例
解：

## Slide 21
已知：f=50Hz, U=220V, P=10kW, cos1=0.6，要使功率因数提高到0.9 , 求并联电容C，并联前后电路的总电流各为多大？
例
解
未并电容时：
并联电容后：
L
R
C
+
_

## Slide 22
若要使功率因数从0.9再提高到0.95 , 试问还应增加多少并联电容，此时电路的总电流是多大？
解
cos 提高后，线路上总电流减少，但继续提高cos 所需电容很大，增加成本，总电流减小却不明显。因此一般将cos 提高到0.9即可。
注意

## Slide 23
11.5 复功率
1. 复功率
负
载
+
_
定义：
也可表示为：

## Slide 24
结论
是复数，而不是相量，它不对应任意正弦量；
注意
把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是有功功率，虚部是无功功率，模是视在功率；

复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即


## Slide 25
求电路各支路的复功率
例
解1
+
_
10∠0o A
10W
j25W
5W
-j15W

## Slide 26
解2

## Slide 27
11.6 最大功率传输
Zi= Ri + jXi， ZL= RL + jXL
负
载
有
源
网
络
等效电路
ZL
Zi
+
-

## Slide 28
正弦电路中负载获得最大功率Pmax的条件
若ZL= RL + jXL可任意改变
先设 RL 不变，XL 改变
显然，当Xi + XL=0，即XL =-Xi时，P 获得最大值。
再讨论 RL 改变时，P 的最大值
讨论
当RL= Ri 时，P 获得最大值
RL= Ri
XL =-Xi
ZL= Zi*
最佳匹配条件

## Slide 29
若ZL= RL + jXL只允许XL改变
获得最大功率的条件是：Xi + XL=0，即 XL =-Xi
最大功率为
若ZL= RL为纯电阻
负载获得的功率为：
电路中的电流为：
模匹配

## Slide 30
电路如图，求：1.RL=5时其消耗的功率；
2. RL=?能获得最大功率，并求最大功率；
3.在RL两端并联一电容，问RL和C为多大时能与内
阻抗最佳匹配，并求最大功率。
例
解
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
 =105rad/s

## Slide 31
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
C

## Slide 32
求ZL=?时能获得最大功率，并求最大功率。
例
解
Zi
+
-
ZL
4∠90o A
ZL
-j30W
30W
-j30W

## Slide 33
11.8 有功功率测量
瓦特表测量有功功率
电压接线端
与
量限调节旋钮
电流接线端
与
量限调节旋钮
电动式瓦特表原理
电动式瓦特表

## Slide 34
11.8 有功功率测量
瓦特表的接线方式
前接法
后接法
瓦特表的读数
电动式瓦特表
电流线圈与负载串联
电压线圈与负载并联

## Slide 35
11.8 有功功率测量
确定瓦特表的读数，及读数的物理含义。
是电流源发出的有功功率，
也是电压源和电阻吸收的有功功率之和。
瓦特表的读数
Practice

## Slide 36: 作业
11.3节：11-2
11.5节：11-7
11.6节：11-9
11.7节：11-13