## Slide 1
Chapter 12
三相正弦稳态电路
12.2 三相电路
Three-phase circuits
12.3 对称三相电路分析
Analysis of balanced three-phase circuits
12.5 三相电路的功率
Power of three-phase circuits
12.4不对称三相电路分析
Analysis of unbalanced three-phase circuits

## Slide 2
单相电动势的产生
N
S

A
X
e
在两磁极中间，放一个线圈，让线圈以ω的角速度顺时针旋转。
根据右手定则可知，线圈中产生感应电动势，其方向由AX。
合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈两端便可得到单相交流电动势。
12.2三相电路 Three-phase circuits

## Slide 3
1. 单相电路 Single-phase circuit
单相三线制
12.2三相电路 Three-phase circuits
电源
负载
输电线
美国民用电:
小负荷120V
大负荷240V
单相二线制

## Slide 4
目前电力系统的供电方式基本上都采用三相制，因此，不论在通讯系统、工农业生产中，实际使用的交流电源都是三相电源，而日常生活所用的单相电源，多数也取自三相电源中的一相。
三相发电机比单相发电机输出的功率高，在生产中大量使用的交流电动机、三相电动机比单项电动机性能平稳可靠，加上在相同电气指标下，三相制的电能输送比单相制节省，所以目前广泛使用三相制。
12.2 三相电路 Three-phase circuits
三相四线制

## Slide 5
三相电源
由频率相同而相位彼此相差120º 的三个电压所构成的电源称三相电源，由三相电源所组成的供电系统称为三相系统或三相制，产生三相电源的装置是三相发电机
三相发电机定子槽中放置彼此相隔120º的三个绕组AX, BY,CZ，分别为A相、B相、C相绕组，其中A,B,C为始端，X,Y,Z为末端，当发电机的转子按图示方向以匀速旋转时，三个绕组中就感应出随时间按正弦规律变化的三相电压，这三个绕组就相当于三个独立的正弦电压源。

## Slide 6
1. 对称三相电源的产生
三相电源
三个感应电压的关系:
角频率，最大值相等
相位互差120
对称三
相电源

## Slide 7
三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。
发电方面：比单相电源可提高功率；
输电方面：比单相输电节省钢材；
三相电路
三相电路的优点
配电方面：三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载；
运电设备：结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。

## Slide 11
a. 瞬时值表达式
A
+
–
X
uA
B
+
–
Y
uB
C
+
–
Z
uC
b. 波形图
 t
0
uA
uB
u
uC
2. 对称三相电源的表示

## Slide 12
c. 相量表示
3. 对称三相电源的特点
120°
120°
120°

## Slide 13
正序（positive sequence）
A - B - C - A
以后如果不加说明，一般都认为是正相序。
4. 对称三相电源的相序（phase sequence）：
每相电源经过同一值（如最大值） 的先后顺序。
负序（negative sequence）
A - C - B - A
A
B
C
电压相量图
A
C
B
电压相量图

## Slide 14
二、对称三相电源的联接
三个绕组的末端 X， Y， Z 接在一起，从始端 A，B，
C 引出线。
名词介绍：
② 中线： X，Y，Z连接点引出线。
1. 星形联接(Y接)
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N
③ 线电压(line voltage)：火线与火线之间的电压
 相电压(phase voltage)：每相电源(负载)的电压
①火线(端线)：A，B，C 三端引出线。

## Slide 15
Y接三相电源的线电压与 相电压的关系，
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N
则：

## Slide 16
利用相量图得到相电压和线电压之间的关系：
线电压对称(大小相等，相位互差120o)
30o
30o
30o

## Slide 17
三个单相电源首尾相接，由三个连接点引出三条线。
注意：始端末端要依次相连不能搞错。
I =0 ， 接电源中不会产生环流。
思考：会否将电源毁坏？
2. 三角形联接( 接)
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
不会.

## Slide 18
接三相电源的线电压与相电压的关系
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
线电压等于对应的相电压。

## Slide 19
一、Y－Y 接对称三相电路的计算
12.3 对称三相电路的计算
+
_
+
_
_
+
N
n
Z
Z
Z
Zl
Zl
Zl
ZN
对称三相电路(symmetrical three-phase circuit):
电源对称,负载对称,火线阻抗相等的三相电路。
相电流(phase current)：流过每相电源(负载)的电流
线电流(line current)：流过火线的电流
线电流与对应
的相电流相同
名词介绍：

## Slide 20
+
_
+
_
_
+
N
n
Z
Z
Z
Zl
Zl
Zl
ZN
则三相负载电流为:
由节点方程解得:
三相相(线)电流对称
以N点为参考点,
列写节点方程

## Slide 21
（3） 每相计算具有独立性。
电路特点：
（1） 各相电压、电流都是对称的；
对电路情况没有影响 ；
即
（2） 中线无电流
对称三相电路的计算
分相计算
归结为
（3） 由对称性推出其它二相的电压、电流。
Y 接对称三相电路的分相计算步骤：
（1） 以一相为例（一般为A相），分相计算电路。
（2）由单相计算电路计算待求的电压、电流。

## Slide 22
解：
例
已知对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8， Zl =3+j4。
求负载Z的相电压和电流。
A
B
C
Z
Z
Z
Zl
Zl
Zl
n
+
–
A
+
–
B
N
+
–
C
Zl
Zl
Zl
Z
Z
Z
n
设三相电源用Y接电源替代，保证其线电压等于380V。

## Slide 23
取A相计算电路
+
–
A
N
n
a
Z
Zl
负载Z的三相相电压为：
流过负载Z的电流A相为：
由对称性得其它二相电流

## Slide 24
二、Y–接对称三相电路的计算
负载上相电压与线电压相等
计算相电流
思考：如何求线电流？
+
_
+
_
_
+
N
Z
Z
Z
A
B
C
a
b
c

## Slide 25
利用相量图得到相电流和线电流之间的关系：
线电流大小是相电流的 倍，相位落后相应相电流30°。
线电流为
30o
30o
30o

## Slide 26
上述电路也可用分相法进行计算
+
–
A
N
n
a
Z/3
+
_
+
_
_
+
N
Z
Z
Z
A
B
C
a
b
c
n

## Slide 27
三、 电源为接时的对称三相电路的计算（–Y）
（1）将接电源用Y接电源替代，
保证其线电压相等。
+
–
+
–
+
–
A
B
C
+
–
+
–
+
–
A
B
C
N
（2） 根据前述Y–Y， Y– 接方法
计算各待求量。

## Slide 28
b
+
+
+
_
_
_
A
C
B
Z
Zl
Zl
Zl
Z
Z
a
c
四、–接对称三相电路的计算
（1）化为等效的
Y－Y接电路。
（2）画一相计算电路,
求一相电压、电流。
（3） 由对称性得其它二相电压、电流。
+
–
A
N
n
a
Z/3
Zl



## Slide 29
（1） 将三相电源、负载都化为等值Y－Y接电路；
（2）连接各负载和电源中点，中线上若有阻抗则不计；
（3）画出单相计算电路，求出一相的电压、电流。
（4） 根据 、Y接 线（相）电压及线（相）电流之间的关系，求出原电路的电流、电压。
（5）由对称性，得出其它两相的电压、电流。
五、 一般对称三相电路的计算

## Slide 30
例1
（1） 电源等效为Y接三相电源
解：
+
+
+
_
_
_
Z2
A
B
C
Z1
Z1
Z1
Z2
Z2
Z4
Z4
Z4
Z3
Z3
Z3
·
·
·

## Slide 31
（2） 负载化为Y接
Z1
Z1
Z1
Z3
Z3
Z3
A
B
C
+
+
+
_
_
_
Z4/3
Z4/3
Z4/3
Z2/3
连接电源和负载中点

## Slide 32
（3） 取A相计算电路
+
_
Z1
Z3
Z2/3
Z4/3
（4）
（5）

## Slide 33
例2
如图对称三相电路，电源线电压为380V，|Z1|=10，cos1 =0.6(滞后)， Z2= –j50， ZN=1+ j2。
求：线电流、相电流，并定性画出相量图(以A相为例)。
解：
+
_
Z1
+
_
_
_
+
+
N
A
C
B
Z1
Z2
ZN
取A相计算电路

## Slide 34
根据对称性，得B、C相的线电流、相电流
+
_
Z1

## Slide 35
由此可以画出相量图（A相为例）
–18.4o
–53.1o
30o

## Slide 36
电源不对称，程度小（由系统保证） 。
电路参数(负载)不对称，情况很多 。
讨论对象：电源对称，负载不对称（低压电力网）。
不对称
复杂交流电路分析方法
不能分相
分析方法
主要了解：中性点（neutral point）位移。
12.4 不对称三相电路

## Slide 37
(1) S打开（无中线情况）
+
_
+
_
_
+
N
Za
Zb
Zc
S
A
B
C
ZaZb Zc
三相电源对称，负载不对称
由节点法得:
负载中点N的电位与电源中点N的电位不相等，
这个现象称为中点位移。

## Slide 38
相量图
·
·
三相负载上的相电压
, 所 以负载三相电压不对称
由于
在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，使负载的工作状态不正常。

## Slide 39
+
_
+
_
_
+
N
Za
Zb
Zc
S
A
B
C
ZaZb Zc
三相电源对称，负载不对称
负载电流
由于负载三相电压不对称, 故三相电流不对称

## Slide 40
中线电流
负载三相电压为电源三相电压
负载电流
由于ZaZb Zc ，故三相电流不对称
(2) S闭合
（有中线情况）
+
_
+
_
_
+
N
Za
Zb
Zc
S
A
B
C
ZaZb Zc
三相电源对称，负载不对称

## Slide 41
例 相序仪电路
测相序方法:
A－B－C－A
将相序仪三端分别接至电源三端，若设接电容一相
为A相，则灯亮的为B相，灯暗的为C相。
设三相对称电源为
分析其原理
A
C
B
R
C
R

## Slide 42
令 1/(w C)=R
A
C
B
R
C
R
+
–
+
–
+
–
N
B相灯亮，C相灯暗

## Slide 43
(1) 若三相三线制, 设A相断路(三相不对称)
灯泡电压低，灯光昏暗。
A
C
B
N'
(2) A相短路
超过灯泡的额定电压，灯泡可能烧坏。
A
C
B
N'
民用配电网基本上采用三相四线制，三相三线制只适用于三相对称负荷（如三相电力变压器，三相电机等）

## Slide 44
4-44
照明电路的一般画法
零线上不能加
刀闸和保险
A
B
C
N
. . .
. . .
. . .
一
层
二
层
三
层
关于中线的结论
中线的作用在于：使星形连接的不对称负载上得到对称的相电压。
为了确保零线在运行中不断开，其上不允许接保险丝也不允许接刀闸。

## Slide 46
1. 对称三相电路的平均功率P
12.5 三相电路的功率
对称三相负载Z
三相总功率 P=3Pp=3UpIpcos
用线电压、线电流表示三相总功率

## Slide 47
注意：
（1）  为相电压与相电流的相位差角（每相阻抗的阻抗角）。
（2） cos为每相的功率因数，在对称三相制中即三相功率因数
cos A= cos B = cos C = cos
2. 无功功率
Q=QA+QB+QC= 3Qp

## Slide 48
3. 视在功率
4. 瞬时功率
功率因数也可定义为
cos =P/S （不对称时 无意义）

## Slide 49
单相：瞬时功率脉动
三相：瞬时功率平稳
wt
p
0
3UIcos
p
w t
0
UIcos
对称三相电路的瞬时功率为常数
电动机转矩: m  p
可以得到均衡的机械力矩。避免了机械振动。

## Slide 50
A
B
C
Z
Z
Z
解：
设
例
三相电动机在220V线电压下工作，分别接成Y接和接。求两种接法下的有功功率。
（电动机每相等效阻抗为
）

## Slide 51
C
A
B
Z
Z
Z
应用：电动机Y降压起动。
结论：
线电压不变时

## Slide 52
5. 三相功率的测量（对称、不对称）
（1）三表法：
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。
*
三
相
负
载
W
W
W
A
B
C
N
*
*
*
*
*

## Slide 53
（2） 二表法：
若W1的读数为P1 ， W2的读数为P2 ，则 P=P1+P2 即为三相总功率。
三
相
负
载
W1
A
B
C
*
*
*
*
W2

## Slide 54
证明：（设负载为Y接）
两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。
p=uAN iA + uBN iB+ uCN iC
iA + iB+ iC=0 (KCL)
iC= –(iA + iB)
p= (uAN – uCN)iA + (uBN – uCN) iB
= uACiA +uBC iB
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2
iA
A
C
B
iB
iC
N
 1 : uAC 与iA的相位差，  2 : uBC 与iB的相位差。

## Slide 55
1. 只有在 iA+iB+iC=0 这个条件下，才能用二表法。
注意：
2. 两块表读数的代数和为三相总功率，每块表的单独读数无意义。
3. 两表法测三相功率的接线方式有三种，注意功率表的极
性端的正确接法。
W1
A
B
C
*
*
*
*
W2
共C
*
*
*
*
A
B
C
W2
W1
共A
W1
A
B
C
*
*
*
*
W2
共B

## Slide 56
例 已知对称三相电路中Ul =380V，Z1=30+j40，电动机 P=1700W，cosj=0.8(滞后)。求 （1） 线电流和电源发出总功率；（2） 画出用两表法测电动机负载功率的功率表接线图，并求出两表读数。
解
D
A
B
C
Z1
电动机
（1）
设

## Slide 57
电动机负载

## Slide 58
总电流
D
A
B
C
Z1
电动机

## Slide 59
（2） 两表的接法如图。
D
A
B
C
Z1
电动机
W1
*
*
*
*
W2
表W1的读数P1
P1=UACIA2cos 1
= 3803.23cos(– 30+ 36.9 )
=1218.5W
表W2的读数P2
P2=UBCIB2cos 2= 3803.23cos(– 156.9+90 ) =481.6W

## Slide 60: 作业
第十一章 P462 例11-7-2(要求：抄题画图；采用开路电压与短路电流比值法求等效阻抗；答题完整)
12.3节：12-8
12.4节：12-20
12.5节：12-26
12.6节：12-28
综合：12-34