## Slide 1
16.2 二端口网络的参数 Parameters of two-ports
16.1 二端口网络的特性 Characteristics of two-ports
16.3 参数之间的关系 Relationships between parameters
Chapter 16 二端口网络
Two-port Networks
16.4 二端口网络的等效电路 Equivalent circuits
目标：
理解二端口网络特性的描述方法；
计算、测量二端口网络的任何参数，并可相互转换；
计算带负载二端口网络的端口电量；
分析相互连接的二端口网络。
16.5 二端口网络的相互连接 Interconnections of two-ports

## Slide 2
16.1 二端口概述
二端网络（two-terminal network）
四端网络（four-terminal network）
+
_
P
uS
A
R
u1
u2
+
-
+
-

## Slide 3
一、 端口 （port）
端口由一对端钮构成，且 满足从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流。
二、二端口（two-port）
当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为 二端口。
u
i
i
+
-
i1
i2
i2
i1
u1
u2
+
-
+
-

## Slide 4
典型二端口网络
理想变压器
n:1
滤波器电路
R
C
C
二端口网络大量出现在通信、控制系统和电力系统中，信号（或能量）从一个端口输入，另一个端口输出。
很多情况下，我们只关心输入、输出端口的电压、电流，而并不关心二端口网络内部的情况，因此可以把二端口网络是为“黑盒子”来分析。

## Slide 5
三、二端口与四端网络
二端口
i2
i1
i1
i2
具有公共端的二端口
i2
i1
i1
i2
四端网络
i4
i3
i1
i2

## Slide 6
不满足端口条件
1-1 ， 2-2  是二端口。
3-3  ，4-4  不是二端口，是四端网络。
例
i1
i2
i2
i1
u1
+
–
u2
+
2
2
1
1
R
i
i1
i2
3
3
4
4
-
因为

## Slide 7
含源二端口网络
含源一端口网咯
?
?
关于4个端口变量的两个方程
16.2 二端口的端口特性方程

## Slide 8
含源一端口网络
含源一端口网络可以等效为电压源与将原一端口网络内部独立电源置零后所得的无源一端口网络串联

## Slide 9
含源二端口网络
线性含源二端口网络，可等效为电压源与不含源二端口网络的连接
不含独立源的二端口网络称为松弛二端口网络
等效

## Slide 10
无源一端口网络
无源二端口网络
阻抗参数方程
导纳参数方程
混和参数方程
传输参数方程

## Slide 11
16.2 二端口网络的参数 Parameters of two-ports

## Slide 12
参数是什么？——参数的物理含义
参数如何获得？——计算参数、测量参数
参数如何应用？——计算端口变量、获得等效电路

## Slide 13
其矩阵形式为
称为Z参数矩阵。
Z参数的实验测定
+
-
+
-
线性
无源
用端口开路实验测Z参数。
16.3 二端口的参数和方程
一、 Z 参数（阻抗参数admittance parameters）方程

## Slide 14
Z参数又称开路阻抗（open impedance）参数
2-2 开路
1-1入端阻抗
1-1 开路
2-2入端阻抗
2-2 开路
转移阻抗
1-1 开路
转移阻抗
实验电路图

## Slide 15: 互易定理 （第四章内容回顾！）
第一种形式的证明
NR——Consists of linear resistors only—— reciprocity network
两电路的激励与响应之比相等

## Slide 16
第二种形式:
激励是电流源，响应是电压。
第三种形式：电路1激励是电压源，响应是电压；电路2激励是电流源，响应是电流
互易定理 （第四章内容回顾！）

## Slide 17
互易二端口？
对称二端口？
若二端口网络内部无受控源，电路满足互易定理

## Slide 18
例1 求所示电路的Z 参数
互易二端口，当 Za=Zc 时为对称二端口。
由实验测定得参数
Zb
+
-
+
-
Za
Zc

## Slide 19
例2 求所示电路的Z参数
4个独立参数
直接列端口电压、电流方程
Zb
+
-
+
-
Za
Zc
+
-

## Slide 20
例3 计算端口电流
VCR of the branches:
Equations of the two-ports:
已知参数，确定端口变量

## Slide 21
二、 Y 参数（导纳参数admittance parameters）方程
解得
设图示电路有 l 个独立回路，回路1和回路2的参 考方向如图。
列回路方程 ， 得
1
2
+
-
+
-
线性
无源

## Slide 22
令
称为Y 参数矩阵。
矩阵形式为
端口电流 可视为
共同作用产生。
Y 参数方程
二、 Y 参数（导纳参数admittance parameters）方程
+
-
+
-
线性
无源

## Slide 23
Y参数的实验测定
2-2 短路
1-1入端导纳
2-2 短路
转移导纳
+
-
线性
无源
2-2 短路
实验电路图

## Slide 24
Y 参数也称为短路导纳（short admittance）参数。
1-1 短路
2-2入端导纳
1-1 短路
转移导纳
+
-
线性
无源
1-1 短路
若二端口网络内部无受控源，电路满足互易定理，则
互易二端口有 Y12= Y21 ，只有三个参数是独立的。
若二端口网络对称，则Y12= Y21 ， Y11= Y22

## Slide 25
例1 求图示二端口的Y 参数。
解
+
-
互易二端口
Yb
+
+
Ya
Yc
-
-
Yb
Ya
Yc
+
-
Yb
Ya
Yc

## Slide 26
对称二端口是指两个端口电气特性上对称。电路结构 左右对称的，端口电气特性对称；电路结构不对称的二端口，其电气特性也可能是对称的。这样的二端口也是对称二端口。
若 Ya=Yc，则Y11=Y22 。
有 Y12=Y21 且Y11=Y22 称为对称二端口。
对称二端口只有两个参数是独立的。
Yb
+
-
+
-
Ya
Yc

## Slide 27
电阻网络，互易
对称二端口（电气对称）
Y– 等效变换
思路1:
思路2:
电路结构左右对称
10
+
-
+
-
5
10
2
例
电路结构左右不对称
+
-
+
-
2
2
2
4

## Slide 28
例2 求所示电路的Y参数。
解法一
由实验测定得参数
+
-
Yb
Ya
+
-
Yb
Ya
Yb
+
-
+
-
Ya

## Slide 29
解法二
非互易二端口网络（网络内部有受控源）四个独立参数。
直接列写端口电压电流方程，得参数
Yb
+
-
+
-
Ya

## Slide 30
H 参数方程
矩阵形式
+
-
+
-
线性
无源
三、H 参数（混合参数）和方程
（hybrid parameters）

## Slide 31
H 参数的实验测定
互易二端口
对称二端口
开路参数
短路参数
+
-
线性
无源
2-2 短路
+
-
线性
无源
1-1 开路
+
-

## Slide 32
例 求所示电路的H参数
+
-
+
-
R1
R2
端口电压、电流方程

## Slide 33
T 参数方程
+
-
+
-
线性
无源
四、T 参数 （传输参数）方程
（transmission parameters）
其矩阵形式
（注意负号）
称为T 参数矩阵。
T参数能方便的描述信号或能量从一个端口向另一端口的传输特性。

## Slide 34
开路参数
短路参数
T 参数的实验测定
+
-
线性
无源
2-2 短路
+
-
线性
无源
2-2 开路
+
-

## Slide 35
则
即
例1
求所示电路的T 参数。
理想变压器
n:1
+
-
+
-

## Slide 36
例2 求图示电路的T 参数。
由实验测定得参数
U2
+
-
+
-
1
2
2
I1
I2
U1
U1
+
-
1
2
2
I1
I2
+
-
+
-
1
2
2
I1
U1
U2
I2=0

## Slide 37
，Z参数 不存在。
，Y 参数不存在。
小结
（1）六套参数，还有逆传输参数 和逆混合参数。
（2）为什么用这么多参数表示？
（a）为描述电路方便，测量方便。
（b）有些电路只存在某几种参数。
2
-
+
-
+
2
-
+
-
+

## Slide 38
（3）可用不同的参数来表示以不同的方式联接的二端口。
（4）线性无源二端口为互易二端口网络
（5）含有受控源的电路有四个独立参数。
存在T参数，H参数。
Z , Y 均不存在。
n:1

## Slide 39
16.4 二端口的电路模型
一、由Z参数方程作等效电路
两个二端口等效是指对外电路而言，端口的电压、 电流关系相同。
+
-
+
-
Z22
+
-
+
-
Z11

## Slide 40
改写为
+
-
同一个参数方程，可以作出结构不同的等效电路。 表明等效电路不唯一。
上述电路模型称为二端口网络的T形电路模型。
-
+
Z22-Z12
+
-
Z11-Z12
Z12

## Slide 41
对于互易二端口
若二端口是对称的（Z12=Z21 ，Z11=Z22），则等效电路 结构也对称。
Z12=Z21
+
-
Z11-Z12
Z12
Z22-Z12
+
-
互易二端口等效电路

## Slide 42
二、由Y参数方程作等效电路
另一种形式
+
-
+
-
Y11
Y22
- Y12
+
-
+
-
Y11 +Y12
Y22 +Y12

## Slide 43
互易二端口
若二端口是对称的（Y12=Y21，Y11=Y22），则等效电路 结构也对称。
上述电路模型称为二端口网络的Π形电路模型。
Y12=Y21
- Y12
+
-
+
-
Y11 +Y12
Y22 +Y12

## Slide 44
例 给定互易网络的传输参数，求T 形等效电路。
解
开路电压比
开路转移导纳
短路电流比
Z2 = 1 / T21
Z1 = (T11 -1) / T21
Z3 = (T22 -1) / T21
可求得等效电路元件的参数
+
-
Z1
Z2
Z3
+
-
互易网络的等效电路如图所示，求等效电路的T 参数。

## Slide 45
也可通过列端口电压、电流
关系得到参数方程
将
代入第一式并经整理，可得
Z2 = 1 / T21
Z1 = (T11 -1) / T21
Z3 = (T22 -1) / T21
也可求得
T11
T21
T22
+
-
Z1
Z2
Z3
+
-

## Slide 46
一、级联（cascade connection）（链联）
设
即
T
+
T 
+
-
-
+
-
T 
+
-
+
-
+
-
16.5 二端口的联接

## Slide 47
得
T
+
-
+
-
+
-
T 
T 
T
+
T 
+
-
-
+
-
+
-
T 
+
-
+
-

## Slide 48
得
结论
级联后所得复合二端口（composite two-port）T参 数矩阵等于级联的二端口T 参数矩阵相乘。上述结论可推 广到n个二端口级联的关系。
T=[T1][T2] …. [Tn]
T1
T2
...
...
Tn

## Slide 49
易求出
4
6
4
4
T1
得
4
6
T3
T2
例 求图示电路的T参数。

## Slide 50
二、串联
输入端口串联
输出端口串联
采用Z 参数
+
-
+
-
串联电流相等
Z
+
-
+
-
Z
+
-
+
-

## Slide 51
则
即
结论
串联后复合二端口Z 参数矩阵等于原二端口Z 参数矩阵相加。可推广到 n端口串联。
二端口串联也要注意串联后原端口条件是否满足，即
是否是正规连接，只有在正规连接的条件下，上述结论才
能成立。

## Slide 52
端口条件破坏 ，不正规连接!
2
2
2
1
1
例
1
3
1
4
4
2
2
2
1
1
1
3
1
4
4
2
6
2
4
4
2A
4A
4A
2A
3A
3A
3A
3A
4A
2A

## Slide 53
具有公共端的二端口，将公共端串联时将不会 破坏端口条件。
端口条件不会破坏
Z

## Slide 54
三、并联：输入端口并联，输出端口并联
+
-
+
-
Y
Y 
+
-
+
-
Y 
+
-
+
-

## Slide 55
并联后
+
-
+
-
Y
Y 
+
-
+
-
Y 
+
-
+
-

## Slide 56
可得
结论
二端口并联所得复合二端口的Y参数矩阵等于两个二端口Y 参数矩阵相加。

## Slide 57
两个二端口并联时，其端口条件可能被破坏, 此时上述关系式就不成立。
注意
10
2A
1A
1A
1A
5
2.5
10V
+
-
5V
-
+
2A
2A
1A
1A
1A
1A
2.5
2.5
10V
-
+
5V
-
+
1A
短路导纳参数Y
Y
短路导纳参数Y
Y
例
二端口1
二端口2

## Slide 58
不是二端口
不是二端口
并联后原来两个二端口的端口条件不再成立，称为不正规连接，则并联后的Y参数不能用原来的Y参数相加得到，即
10
5
2.5
2.5
2.5
10V
+
-
5V
-
+
4A
4A
2A
4A
-1A
1A
2A
0
0
2A
1A
1A
二端口1和二端口2并联
1A
1A
2A
是二端口

## Slide 59
具有公共端的二端口，将公共端并在一起将不会破坏
端口条件。
例
端口条件不会破坏
Rf
R1
R2

R1
R2
Rf

## Slide 61: 作业
16.2节：16-2
16.3节：16-11，16-16
16.4节：16-26
16.5节：16-30
综合：16-38