## Slide 1
2.串联与并联 Series and Parallel Connections
5.星－三角互换 Wye-Delta Transformation
4.电桥 Bridge Circuits
第2章
电阻电路等效变换
6.电源变换 Source transformation
1.等效变换的概念 Concept of Equivalence
3.对称电路 Symmetric Circuits

## Slide 2
目标：
讲授学时：4
难点：
1.含受控源电路的等效化简。
2.综合应用多种等效变换方法化简复杂电路。
讨论学时：1
    1.熟练应用支路电流分析法分析简单电路。
    2.综合应用各种等效化简方法获得等效电路。
第2章
电阻电路等效变换

## Slide 3
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。
二端网络（一端口网络）
一端口网络
i
i
2.1等效变换的概念
端、端钮、端子、接线端
Terminal
端口
Port

## Slide 4
2.1等效变换的概念
求解电路中的独立电压源的电流i
根据基尔霍夫定律列写方程组
R1
R2
R3
独立kVL方程为2个
将R1、R2、R3的连接视为一个一端口网络，再将一端口网络等效为电阻Req,求出Req即可得出i
Req
等效变化将相对复杂的电路等效为简单电路，从而简化计算。

## Slide 5
1.等效的概念 Concept of Equivalence
Equivalent networks
u-i 关系相同
2.1等效变换的概念
两个一端口网络，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
等效

## Slide 6
(1) 电路特点
1.电阻串联 (series connection)
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 （KCL）；
(b) 总电压等于各串联电阻上的电压之和 （KVL）：
2.2 串联与并联

## Slide 7
等效
(2) 等效电阻（equivalent resistance）Req
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
u
+
_
Req
i
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk
(3) 串联电阻上电压的分配
+
_
un
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
+
_
uk
+
_
u1
等效电阻等于串联的各电阻之和

## Slide 8
例 两个电阻分压（voltage division）， 如下图所示。
（注意方向 !）
（4） 功率关系
p1 = R1i 2 ， p2 = R2i 2 ，  ， pn = Rni 2
p1 : p2 :  : pn= R1 : R2 :  : Rn
总功率 p = Reqi 2 = (R1+ R2+  +Rn ) i 2
= R1i 2 + R2i 2 +  + Rni 2
= p1 + p2 +  + pn
i
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
讨论：
1)R2∞时，Req∞；
u1=0, u2=u
2)R20 时， Req=R1
u1=u, u2=0

## Slide 9
直流分压器——用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量直流高电压
取样电压：
由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开，工作安全可靠。

## Slide 10
2. 电阻并联 （parallel connection）
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
（1） 电路特点
(a) 各电阻两端分别接在一起，端电压为同一电压 （KVL）；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 （KCL）：

## Slide 11
等效
由KCL
i = i1+ i2+  + ik+  +in= u Geq
故有
uGeq= i = uG1 +uG2 +  +uGn=u（G1+G2+  +Gn）
即
设 Gk =1 / Rk （k = 1， 2， …， n）
Geq=G1+G2+  +Gk+  +Gn=  Gk =  1/Rk
（2） 等效电导（equivalent conductance）Geq
Geq
+
u
_
i
等效电导等于并联的各电导之和。
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 12
（3） 并联电阻的分流（current division）
由
电流分配与电导成正比
得
对于两电阻并联，
有
R1
R2
i1
i2
i
讨论：
1)R2∞(G2=0)时，Geq=G1,Req=R1；i1=i,i2=0
2)R2=0(G2∞) 时， Geq=G2∞,Req=0；i1=0,i2=i

## Slide 13
（4） 功率关系
p1=G1u2， p2=G2u2，  ， pn=Gnu2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :Gn
总功率 p = Gequ2 = (G1+ G2+  +Gn ) u2
= G1u2 + G2u2 +  + Gnu2
= p1 + p2 +  + pn

## Slide 14
例1: Find the equivalent resistance for the circuit.
2.2 串联与并联（例题）
无限网络等效电阻
可以等效为局部的有限部分+无限部分（与整体联结规则相同），无限部分的等效电阻与整体的等效电阻相同。
运用串并联等效电阻的关系
//

## Slide 15
例2: Find the equivalent resistance for the circuit.

## Slide 16
3. 理想电压源的串联与并联
→
等效
→
等效
电压源串联等效为电压源。
电压源并联任何元件、或并联一端口网络，均等效为电压源。
注意：对外等效（对内不等效）

## Slide 17
→
3. 理想电流源的串联与并联
等效
→
等效
电流源并联等效为电流源。
电流源串联任何元件、或串联一端口网络，均等效为电流源。
同样注意：只对外等效

## Slide 18
Find the current i.
i=5A

## Slide 19: 2.3对称电路
1)对称面通过端口
对称面两侧相同的电流分布，使得某些支路（i5）电流为0，某些节点（c、d）等电位。
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c d
0.5R1
0.5R4
b
R5可以断开
R5可以短接

## Slide 20: 2.3对称电路
2)对称面垂直端口
对称面节点（c、d）等电位。
//)= //
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
2R5
b
2R5

## Slide 21
求解对称电路的核心，是观察电路的对称关系，寻找等电位点。
如果等电位点在同一支路的两端，则将该支路断开或短接；如果等电位点不在同一支路的两端，则将等电位点短接。
注意：有交叉支路的电路，需要改画成无交叉平面电路形式进行判断。详见教材P56
2.3 对称电路
a
b
R1
R2
R3
R4
R5
c
d
b
d
R3
R2
a
R4
R1
R5
c

## Slide 22
例4. Find the current I in the circuit.
等效电路综合应用

## Slide 23
a
b
R1
R2
R3
R4
R5
c
d
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
b
d
R3
R2
a
R4
R1
R5
c
（1）结构特点：
各电阻为非串并联,
R5为桥支路,其余4条
为桥臂
电桥Bridge Circuits
2.4 电桥

## Slide 24
平衡电桥Balanced Bridge
1、平衡条件
R1R3=R2R4
2、端口的等效电阻
3、两种简单的等效变换
（1）电路中电位相等的点
短接
（2）电路中电流为零的支路
断开
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
ucd=0，icd= ucd/R5=0
2.4 电桥

## Slide 25
例2. The voltage source supplies 150W. Find the resistance R.
2.4电桥（例题）

## Slide 26: 2.5星型和三角型电路
c
R1
R4
R5
c
d
R1
R2
R5
星型联结（Y联结）
三角型联结（∆联结）
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b

## Slide 27
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
→
2.5 星形与三角形电路
u-i 关系相同
星形电路
三角形电路

## Slide 28
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
KVL、KCL确定i：
2.5 星形与三角形电路

## Slide 29
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
KVL、KCL确定u：
2.5 星形与三角形电路

## Slide 31
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
规律：
夹臂电阻（导）之积
三个臂的电阻（导）之和
一个臂的电阻（导）=
2.5 星形与三角形电路

## Slide 32
u-i 关系相同

## Slide 33
u-i 关系相同

## Slide 34
特例 若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
（外大内小 ）
1
3
注意
(1) 等效是指对外部（端钮以外）电路而言，对内不成立；
(2) 等效电路与外部电路无关。
R31
R23
R12
R3
R2
R1

## Slide 35
例5. Find the voltage U in the circuit.
2.5 星形与三角形电路
三个Y联结中心——c,d,b
二个∆联结回路——acd和cbd
将∆cbd转化为Y联结电路

## Slide 36
将∆adc转化为Y联结电路
=2A
=3A
等效是指对外部（端钮以外）电路而言，对内不成立。

## Slide 37
等效的概念 Concept of Equivalence
Equivalent networks
u-i 关系相同
两个一端口网络，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。

## Slide 38: 串联、并联
电阻串联和并联
等效
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
u
+
_
Req
i
等效
Geq
+
u
_
i
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 39: 串联、并联
理想电压源
→
等效

## Slide 40: 串联、并联
理想电流源
→
→

## Slide 41: 对称电路-对称面通过端口
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c d
0.5R1
0.5R4
b
对称面两侧对称结点为等电位点。
垂直通过对称面支路的电流为零。

## Slide 42: 对称电路-对称面垂直端口
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
2R5
b
2R5
对称面上的结点为等电位点。
求解对称电路的核心，是观察电路的对称关系，寻找等电位点。
如果等电位点在同一支路的两端，则将该支路断开或短接；如果等电位点不在同一支路的两端，则将等电位点短接。

## Slide 43: 电桥、星型和三角型电路
a
b
R1
R2
R3
R4
R5
c
d
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
b
d
R3
R2
a
R4
R1
R5
c
c
R1
R4
R5
c
d
R1
R2
R5
星型联结（Y联结）
三角型联结（∆联结）
电桥平衡条件
R1R3=R2R4
ucd=0，icd= ucd/R5=0

## Slide 44: 星形电路和三角形电路的等效
u-i 关系相同
星形电路
三角形电路
规律：
夹臂电阻（导）之积
三个臂的电阻（导）之和
一个臂的电阻（导）=

## Slide 45
u-i 关系相同

## Slide 46
u-i 关系相同

## Slide 47
等效变换——将相对复杂的电路等效为简单电路
等效一端口网络：
两个不同一端口网络，相同的端口u-i关系。
串联与并联——独立电源、线性电阻（导）
混联——电路对称、星型电路与三角型电路。
等效是指对外部（端钮以外）电路而言，对内不成立。
电源变换：电压源与电流源之间的互换。
电阻电路——由电阻、受控电源、独立电源构成的电路。
最简单的等效电路？

## Slide 48
独立电源变换
2.6电源变换Source transformation
→
等效
一个电压为us的独立电压源与一个电阻为R的线性定常电阻器串联而成的支路，可用一个独立电流源与一个线性定常电阻器并联而成的支路等效。
注意电压源与电流源间的参考方向

## Slide 49
i
RS
+
u
_
iS
等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
电流源开路， RS上有电流流过。
电流源短路, RS上无电流。
 电压源短路， RS上有电流；
 电压源开路， RS上无电流流过
iS
理想电压源与理想电流源不能相互转换。
含独立电源的一端口网络最简单等效电路：戴维南支路或诺顿支路
变换关系
i
表现在
i
+
_
uS
RS
+
u
_
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。
数值关系：

## Slide 50
I=0.6A
例6.Find the current I.
2.6电源变换Source transformation

## Slide 51
受控电源变换
2.6电源变换Source transformation
受控电源和独立电源有本质上的不同，但在列写网络方程和对网络进行化简时，可以把受控电源作为独立电源来对待。

## Slide 52
例 将网络化简成最简网络
将图中受控电流源当独立电源处理，转换成电压源形式
在此例中，受控源好比一个负500的电阻。
当受控电源和控制量在同一条戴维南或者诺顿支路上时，受控电源可以变换为线性电阻。

## Slide 53
→
→
→
→
→
Method2:
受控电源变换
2.6电源变换Source transformation

## Slide 54
例7.Find the equivalent resistance of each circuit.
2.6电源变换Source transformation

## Slide 55
例8.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 56
例9.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 57
例10.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 58: 等效电路综合应用
求电流ix。

## Slide 59
等效的概念 Concept of Equivalence
Equivalent networks
u-i 关系相同
两个一端口网络，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。

## Slide 60: 串联、并联
电阻串联和并联
等效
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
u
+
_
Req
i
等效
Geq
+
u
_
i
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 61: 串联、并联
理想电压源
→
等效

## Slide 62: 串联、并联
理想电流源
→
→

## Slide 63: 对称电路-对称面通过端口
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c d
0.5R1
0.5R4
b
对称面两侧对称结点为等电位点。
垂直通过对称面支路的电流为零。

## Slide 64: 对称电路-对称面垂直端口
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
i5=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
Ucd=0
a
c
d
R1
R4
R3
R2
2R5
b
2R5
对称面上的结点为等电位点。
求解对称电路的核心，是观察电路的对称关系，寻找等电位点。
如果等电位点在同一支路的两端，则将该支路断开或短接；如果等电位点不在同一支路的两端，则将等电位点短接。

## Slide 65: 电桥、星型和三角型电路
a
b
R1
R2
R3
R4
R5
c
d
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
b
d
R3
R2
a
R4
R1
R5
c
c
R1
R4
R5
c
d
R1
R2
R5
星型联结（Y联结）
三角型联结（∆联结）
电桥平衡条件
R1R3=R2R4
ucd=0，icd= ucd/R5=0

## Slide 66: 星形电路和三角形电路的等效
u-i 关系相同
星形电路
三角形电路
规律：
夹臂电阻（导）之积
三个臂的电阻（导）之和
一个臂的电阻（导）=

## Slide 67
u-i 关系相同

## Slide 68
u-i 关系相同

## Slide 69
i
RS
+
u
_
iS
等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
电流源开路， RS上有电流流过。
电流源短路, RS上无电流。
 电压源短路， RS上有电流；
 电压源开路， RS上无电流流过
iS
理想电压源与理想电流源不能相互转换。
含独立电源的一端口网络最简单等效电路：戴维南支路或诺顿支路
变换关系
i
表现在
i
+
_
uS
RS
+
u
_
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。
数值关系：
2.6电源变换Source transformation

## Slide 70
受控电源变换
2.6电源变换Source transformation
受控电源和独立电源有本质上的不同，但在列写网络方程和对网络进行化简时，可以把受控电源作为独立电源来对待。

## Slide 71
例7.Find the equivalent resistance of each circuit.
当受控电源和控制量在同一条戴维南或者诺顿支路上时，受控电源可以变换为线性电阻。

## Slide 72
等效变换——将相对复杂的电路等效为简单电路
等效一端口网络：
两个不同一端口网络，相同的端口u-i关系。
串联与并联——独立电源、线性电阻（导）
混联——电路对称、星型电路与三角型电路。
等效是指对外部（端钮以外）电路而言，对内不成立。
电源变换：电压源与电流源之间的互换。
电阻电路——由电阻、受控电源、独立电源构成的电路。
最简单的等效电路？

## Slide 73: 作业
2.2节：2-12，2-14
2.3节：2-16，2-20，2-24
2.4节：2-26，2-32
综合：2-36