## Slide 1
第4章
电路定理
4.1叠加定理 Superposition Theorem
4.3 戴维南(诺顿)定理Thevenin(Norton) Theorem
4.5 特勒根和互易定理
Tellegen’s theorem & Reciprocity theorem
4.4 最大功率传输定理Maximum Power Theorem
4.2替代定理 Substitution Theorem

## Slide 2
第4章
电路定理
目标：
讲授学时：4
难点：
1.电路定理综合应用问题分析。
2.选择合适的分析方法。
讨论学时：2
    1.熟练应用叠加定理。
    2.熟练应用戴维南/诺顿定理。
    3.熟练分析最大功率传输问题。
    4.应用互易定理和特勒根定理。

## Slide 3
1.线性元件
Homogeneity property 齐次性
Additivity property 可加性
2. 线性电路
线性电路是指完全由线性元件、独立源或线性受控源构成的电路。
4.1 叠加定理 Superposition Theorem

## Slide 4
齐次性原理（homogeneity property)
当电路中只有一个激励(独立源)时，则响应(电压或电流)
与激励成正比。
R
uS
r
R
kuS
kr
已知：如图。
求：电压 UL。
例
R1
R3
R5
R2
RL
+
–
US
R4
+
–
UL

## Slide 5
解
设 IL = 1A
法二：分压、分流。
法三：电源变换。
法四：用齐性原理（单位电流法）
例
R1
R3
R5
R2
RL
+
–
US
R4
+
–
UL
IL
U
+
-
U
K = US/ U
UL= K RL
IL= K A
法一：节点法、网孔法。

## Slide 6
可加性 (additivity property)
线性电路中，所有激励都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应也增大(或减小)同样的倍数。
R
uS1
i1
R
uS2
i2
R
k1 uS1
k1 i1
R
k2 uS2
k2 i2
uS1
uS2
i
R
k uS1
k uS2
k i
R
线性
例
例
例
i1+ i2
uS1
uS2
R
k2 uS2
k1 i1+ k2 i2
R
k1 uS1

## Slide 7: 4.1 叠加定理 Superposition Theorem
2. 线性电路

## Slide 8
线性电路中，多个独立电源共同激励下的响应（任意电流或电压），等于各独立电源单独激励下的响应的代数和。
4.1 叠加定理 Superposition Theorem
3.叠加定理
单独作用：一个电源作用，其余电源不作用
不作用
电压源（uS=0) 短路
电流源 (iS=0) 开路

## Slide 9
1. 叠加定理只适用于线性电路求电压和电流；
不能用叠加定理求功率(功率为电源的二次函数)。
不适用于非线性电路。
2. 应用时电路的结构参数必须前后一致。
应用叠加定理时注意以下几点：
5. 叠加时注意参考方向下求代数和。
3. 不作用的电压源短路；不作用的电流源开路。
4. 含受控源(线性)电路亦可用叠加，受控源应始终保留。

## Slide 10
推广到有 l 个回路的电路
第j列
第 j 个回路的回路电流
叠加定理的数学证明（不要求）

## Slide 11
推广到有 b条支路，n个独立节电路，每条支路由1个电导和一个电流源并联的诺顿支路组成
第j列
第 j 个节点电位
叠加定理的数学证明（不要求）
+…+
IS1  Isb

## Slide 12
1/Gji仅有电路结构和参数决定，与电流源大小无关，第i项Isi/Gji表示电流源Isi单独作用在j结点时，对j结点电位所做的贡献。。
线性电阻电路中任意支路的电压等于各电源（电压源、电流源）在此支路产生的电压的代数和。
把 ISi 的系数合并为Rji即1/Gji
第i个电流源单独作用时在
第j 个结点中产生的结点电位

## Slide 13
同样可以证明：线性电阻电路中任意支路的电压等于各电源（电压源、电流源）在此支路产生的电压的代数和。
uS1  uSb
把 uSi 的系数合并为Gji
支路电流是回路电流的线性组合，支路电流满足叠加定理。
第i个电压源单独作用时在
第j 个回路中产生的回路电流

## Slide 14: 4.定理应用Applications
网孔方程：
结点方程：
【例 1】确定电压 和 5A 电流源提供的功率。
功率不符合叠加关系！

## Slide 15
线性
不含独立电源
网络
激励为 响应
激励为 响应
激励为 响应
激励为 和 响应
激励为 和 响应
激励为 、 和 响应
激励为 、 和 响应
【例 2】确定电流 i 。
确定
已知条件
解得

## Slide 16
【例 3】确定 。
响应与激励的关系为
因此
由此

## Slide 17: 4.2 替代定理 Substitution Theorem
任意一个线性电路，其中第k条支路的电压已知为uk（电流为ik），那么就可以用一个电压等于uk的理想电压源（电流等于ik的独立电流源）来替代该支路，替代前后电路中各处电压和电流均保持不变,且有唯一解。
替代定理
A
ik
+
–
uk
支
路
k
A
+
–
uk
ik
A

## Slide 18: 4.2 替代定理 Substitution Theorem
→
→

## Slide 19: 2.定理应用 Applications
Assume ix =1/8 A. Find the Rx.
注意：支路电压、电流具有唯一解！

## Slide 20
例 已知如图。现欲使负载电阻RL的电流为电源支路电流I的1/6，求此电阻值。
4
+
-
US
R
RL
I
I/6
4
8
方法一：
I
I/6
4
4
8
替代
RL
RL=9
RL
I
I/6
1
2
2

## Slide 21
替代
方法二：
叠加
+
I
I/6
4
4
8
+
-
I
4
4
8
+
-
I/6
4
4
8
+
-

## Slide 22: 4.3 戴维南－诺顿定理Thevenin-Norton Theorem
1. 几个名词
(1) 端口（ port ）
端口指电路引出的一对端钮，其中 从一个端钮（如a）流入的电流一定等 于从另一端钮（如b）流出的电流。
A
a
b
i
i
(2) 一端口网络 （network）
网络与外部电路只有一对端钮（或一个端口）联接。
(3) 二端口网络 （network）
网络与外部电路有两对端钮（或两个端口）联接。

## Slide 23
2. 戴维南定理
任何一个含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口网络，对外电路来说，可以用一个电压源（Uoc） 和电阻Ri的串联组合来等效替代；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压，而电阻等于一端口中全部独立电源置零后的端口等效电阻。
A
a
b
i
u
+
–
i
a
b
Ri
Uoc
+
-
u
+
–

## Slide 24
a
b
P
i
+
–
u''
证明：
（对a）
利用替代定理，将外部电路用电流源替代，此时u、i值不变。计算 u 值。（用叠加定理）
=
+
根据叠加定理，可得
电流源i为零
网络A中独立源全部置零
(a)
a
b
A
i
+
–
u
N
(b)
i
Uoc
+
–
u
N
a
b
+
–
Ri
a
b
A
+
–
u'
Ri
u = Uoc （外电路开路时a 、b间开路电压）
u= - Ri i
则
u = u' + u  = Uoc - Ri i
此关系式恰与图（b）电路相同。
a
b
A
i
+
–
u

## Slide 25
小结：
（1）戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时 的开路电压Uoc，电压源方向与所求开路电压方向相同。
（2）串联电阻为将一端口内部独立电源全部置零（电压 源短路，电流源开路）后，所得一端口网络的等效电阻。
等效电阻的计算方法：
a. 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法 计算；
b. 加压求流法：端口加电压求电流法或加电流求电压法（内部独立电 源置零）。
c. 开路电压短路电流法：等效电阻等于端口的开路电压与短路电流的比（内部独立电源保留） 。
（3） 当一端口内部含有受控源时，控制支路与受控源 支路必须包含在被等效变换的同一部分电路中。

## Slide 26
解
保留Rx支路，将其余一端口化为戴维南等效电路：
a
b
+
–
10V
4
6
6
4
I
Rx
Rx
I
a
b
Uoc
+
–
Ri
例1
I
Rx
a
b
+
–
10V
4
6
6
4
（1） 计算Rx分别为1.2、5.2时的
电流I；
（2） Rx为何值时，其上获最大功率?
电路如图所示

## Slide 27
（1）求开路电压
Uoc = U1 + U2
= -104/(4+6)+10  6/(4+6)
= -4+6=2V
a
b
+
–
10V
4
6
6
–
+
U2
4
+
–
U1
+
-
Uoc
（2） 求等效电阻Ri
Ri=4//6+6//4=4.8
(3) Rx =1.2时，
I= Uoc /(Ri + Rx) =0.333A
Rx =5.2时，
I= Uoc /(Ri + Rx) =0.2A
Rx = Ri =4.8时，其上获最大功率。
I
a
b
Uoc
+
–
Rx
Ri
Ri
a
b
4
6
6
4

## Slide 28
含受控源电路戴维南定理的应用
电路如图所示，求电压UR 。
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
UR
a
b
+
–
6I
例2
a
b
Uoc
+
–
Ri
3
UR
-
+
解
（1） 求开路电压Uoc。
Uoc=6I+3I
I=9/9=1A
Uoc=9V
3
6
I
+
–
9V
+
–
Uoc
a
b
+
–
6I

## Slide 29
（2） 求等效电阻Ri
方法1 端口加压求流（内部独立电压源短路）
U0=6I+3I=9I
I=I06/(6+3)=(2/3)I0
U0 =9  (2/3)I0=6I0
Ri = U0 /I0=6 
3
6
I
+
–
U0
a
b
+
–
6I
I0
方法2 开路电压、短路电流
（Uoc=9V）
6 I1 +3I=9
I=-6I/3=-2I
I=0
Isc=I1=9/6=1.5A
Ri = Uoc / Isc =9/1.5=6 
3
6
I
+
–
9V
Isc
a
b
+
–
6I
I1

## Slide 30
（3） 等效电路
a
b
Uoc
+
–
Ri
3
UR
-
+
6
9V
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
UR
a
b
+
–
6I
3
2
+
–
3V
+
–
UR
a
b
+
–
6I
下图电路经戴维南等效变换后将难于继续进行计算。
控制量呢？

## Slide 31
任何一个含独立电源，线性电阻和线性受控源的一端 口，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻（电导） 的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的 短路电流，而电阻（电导）等于把该一端口的全部独立 电源置零后的输入电阻（电导） 。
3. 诺顿定理
诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效 变换得到。但须指出，诺顿等效电路可独立进行证明。 证明过程从略。
A
a
b
a
b
Ri
Isc

## Slide 32
例
电路如图所示，求电流I 。
12V
2
10
+
–
24V
a
b
4
I
+
–
4
I
a
b
Ri
Isc
（1）求端口的短路电流Isc。
I1=12/2=6A
I2=(24+12)/10=3.6A
Isc=-I1-I2=-3.6-6=-9.6A
解
2
10
+
–
24V
a
b
Isc
+
–
I1
I2
12V
ab端口
诺顿等效

## Slide 33
（2） 求Ri：电压源短路，用电阻串并联。
Ri =102/(10+2)=1.67 
（3） 诺顿等效电路:
I = - Isc1.67/(4+1.67)
=9.61.67/5.67
=2.83A
Ri
2
10
a
b
a
b
4
I
1.67 
-9.6A

## Slide 34: 4.4 最大功率传输定理Maximum Power Theorem
一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同，讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。
i
+
–
u
A
负
载
应用戴维南定理
i
Uoc
+
–
Req
RL

## Slide 35
最大功率匹配条件
对P求导：
负载与网络匹配（ The source and load are matched ）

## Slide 36
例1: Find the value of R for maximum power transfer in the circuit .Find the maximum power absorbed by R.
×
×
×

讨论 ——目标3：最大功率问题分析

## Slide 37: 4.5 Tellegen’s Theorem and Reciprocity Theorem 特勒根定理与互易定理
1.具有相同拓扑结构的电路
两个电路，支路数和节点数都相同，而且对应支路 与节点的联接关系也相同，则这两个电路具有相同的有向图。
N
R5
R4
R1
R3
R2
R6
+
–
us1
1
2
3
4
N
R5'
R4'
R1'
R3'
R6'
us6
is2
+
-
1
2
4
3

## Slide 38
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1
N
R5
R4
R1
R3
R2
R6
+
–
us1
1
2
3
4
N
R5'
R4'
R1'
R3'
R6'
us6
is2
+–
1
2
4
3
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1

## Slide 39
——Conservation of power
特勒根定理
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1

## Slide 40
解
N
N
例
求
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1
4
6
5
1
2
3
4
2
3
1

## Slide 41
2. 特勒根定理（似功率守恒）
注意（1）对应支路取相同的参考方向。
（2）各支路电压、电流均取关联的参考方向。

## Slide 42
3. 功率守衡定理
在任一瞬间，任一电路中的所有支路所吸收的瞬时 功率的代数和为零，即
此亦可认为特勒根定理在同一电路上的表述。
将特勒根定理用于同一电路中各支路电流、电压即可证得上述关系。

## Slide 43
解 由特勒根定理
I2
P
–
+
US
–
+
U2
I1
P
–
+
–
+
2
例 图示两个电路中方框内为同一电阻网络。
已知：US=10V， I1=5A，I2=1A ，

## Slide 44
方框内为同一网络
I2
P
–
+
US
–
+
U2
I1
P
–
+
–
+
2
例 图示两个电路中方框内为同一电阻网络。
已知：US=10V， I1=5A，I2=1A ，
二端口（线性电阻）网络
端口变量关系方程
注意：电流与电压方向

## Slide 45
例
已知图中：
（1）当R1=R2=2, US=8V时， I1=2A，U2 =2V。
（2）当R1=1.4 ，R2=0.8，US ' =9V ，I1' =3A。
求U2'。
无源
电阻
网络
P
–
+
U1
+
–
US
R1
I1
I2
–
+
U2
R2

## Slide 46
解
根据特勒根定理
由（1）得：U1=4V， I1=2A， U2=2V， U2/R2=1A

## Slide 47
1. 互易定理
互易定理的表述：
对一个仅含电阻的二端口电路NR，其中一个端口加激励源，一个端口作响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，同一激励所产生的响应相同。
2. 互易定理 Reciprocity theorem
互易性是一类特殊的线性网络的重要性质。一个具有互易性的网络在输入端（激励）与输出端（响应）互换位置后，同一激励所产生的响应并不改变。具有互易性的网络叫互易网络，互易定理是对电路的这种性质所进行的概括，它广泛的应用于网络的灵敏度分析和测量技术等方面。

## Slide 48
第一种形式:
激励（excitation）为电压源，响应（response）为电流。
给定任一仅由线性电阻构成的网络（见下图），设支路 j中有电压源uj ，其在支路k中产生的电流为ikj（图a）； 若支路k中有电压源uk ，其在支路j中产生的电流为ijk （图b）。
c
d
线性电阻网络 N
ijk
+
–
uk
a
b
(b)
ikj
线性电阻网络 N
+
–
uj
a
b
c
d
(a)
2. 互易定理 Reciprocity theorem

## Slide 49
当 uk = uj 时，ikj = ijk 。
则两个支路中电压电流有如下关系：
c
d
线性电阻网络 N
ijk
+
–
uk
a
b
(b)
ikj
线性电阻网络 N
+
–
uj
a
b
c
d
(a)

## Slide 50: 2. 互易定理 Reciprocity theorem
第一种形式的证明
NR——Consists of linear resistors only—— reciprocity network
两电路的激励与响应之比相等

## Slide 51
第二种形式:
激励是电流源，响应是电压。
第三种形式：电路1激励是电压源，响应是电压；电路2激励是电流源，响应是电流

## Slide 52
（1）互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移；
（2）互易前后端口处的激励和响应的极性保持一致 （要么都关联，要么都非关联)；
（3）互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下，端口两个支路电压电流关系；
（4）含有受控源的网络，互易定理一般不成立。
应用互易定理时应注意：

## Slide 53
例
2
1
2
4
+
–
8V
2
I
d
电路如图所示，求电流I 。
解
利用互易定理，可得下图
I1 = I '2/(4+2)=2/3A
I2 = I '2/(1+2)=4/3A
I= I1-I2 = -0.667A
2
1
2
4
+
–
8V
2
I
d
I1
I2
I'

## Slide 54: 作业
4.3节：4-10，4-15
4.4节：4-17
4.5节：4-25
4.6节：4-33
4.6节：4-37，4-39
综合：4-45