## Slide 1
第5章
含运算放大器的电路
5.1 集成运算放大器 Operational amplifier
5.2 理想运算放大器 Ideal op amp
5.3 运算放大电路 Op amp circuits

## Slide 2
第5章
含运算放大器的电路
目标：
讲授学时：1.5
难点：
运算电路设计。
讨论学时：0.5
    1.了解实际运算放大器特性和电路模型。
    2.理解理想运放特性。
    3.熟练分析含理想运放的电路。
    4.掌握基本运算电路的设计。

## Slide 3
集成运算放大器

## Slide 4
是一种广泛用途的电子器件，最早始于1940年。1960年后，随着集成电路的发展，运算放大器逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用
有源电子器件，由电阻、电容、三极管实现
掌握其端口特性
5.1集成运算放大器 operational amplifiers

## Slide 5
应用
信号的运算电路
比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。
产生方波、锯齿波等波形
信号的处理电路
信号的发生电路
有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样—保持电路。

## Slide 6
同相输入
反相输入
2.Circuit symbol
5.1集成运算放大器 operational amplifiers
1. Terminals
3.Voltage and current
输出
正电源
负电源

## Slide 7
当放大器工作在线性区时，端电压关系式中不出现直流电源电压。在电路符号中去掉电源端，以简化符号。
端电流仍是 i++ i-+ io+ ius++ ius-= 0
注意：
i++ i-+ io = 0
完整符号
简化符号

## Slide 8
Linear region
5.1集成运算放大器 operational amplifiers
4. Characteristic (输入输出特性)
A——电压增益
——差分输入电压
正饱和
负饱和
线性区
cc
cc

## Slide 9
5. Circuit model (linear region)
5.1集成运算放大器 operational amplifiers
Ri ：运算放大器两输入端间的输入电阻，通常为106-1013 。
Ro：运算放大器的输出电阻，通常为10-100 。
cc
cc

## Slide 10
5.1集成运算放大器 operational amplifiers
6.开环工作——工作于饱和区——过零比较器 Comparator
cc
cc
cc
cc
开环：输出端与输入端之间无连接支路或路径。

## Slide 11
5.1集成运算放大器 operational amplifiers
6.开环工作——工作于饱和区——比较器 Comparator
cc
cc
cc
cc

## Slide 12
闭环增益 G
5.1 集成运算放大器 operational amplifiers
A=50000Ri=2MRo=100
us =5V
R1=100R2=200RL=200
6.闭环工作——工作于线性区——放大器
1
R2
us

## Slide 13
负反馈：
扰动
正反馈：
扰动
正反馈：
负反馈：
5.1 集成运算放大器 operational amplifiers
7.正反馈与负反馈

## Slide 14
在线性放大区，将运放电路作如下的理想化处理：
(1) A
∵ uo为有限值，则ud=0 ,即uP=un，两个输入端之间
相当于短路(虚短)；
(2) Ri  ，Ro0, ip=0 , in=0。 即从输入端看进去，元件相当于开路（虚断）。
uo
ud
0
Usat
-Usat
理想运放的静态特性
正向饱和区
ud>0
反向饱和区
ud<0
5.2 理想运放 ideal operational amplifiers

## Slide 15: 5.2 理想运放 ideal operational amplifiers
再求 uo ，运放视为理想的。
反相放大器 Inverting amplifier——VCVS
Closed-loop gain G
（1） 当 R1 和 R2 确定后，为使 uo 不超过饱和电压（即保证工作在线性区），对ui有一定限制。
（2）运放不能工作在开环状态（极不稳定，振荡在饱和），一般工作在闭环状态，输出电压由外电路决定。
注意：
1
R2

## Slide 16
?
如何分析?
如何应用?
1. 反向放大器 Inverting amplifier
2. 同向放大器 Noninverting amplifier
3. 电压跟随器 Voltage follower
4. 加法器 Summing amplifier
5. 差分放大器 Difference amplifier——减法器 subtractor
5.3运算放大电路

## Slide 17
1. 反相比例放大器Inverting amplifier
2. 同相比例放大器Noninverting amplifier
3. 电压跟随器Voltage follower
5.3运算放大电路
① 输入电阻无穷大（虚断）；
② 输出电阻为零；
应用：在电路中起隔离前后两级电路的作用。

## Slide 18
4. 反相求和放大器Summing amplifier
5.3运算放大电路

## Slide 19
5. 同相求和放大器Summing amplifier（加法器）
5.3运算放大电路
R4
Rf
=0
+0
当R1=R2=R3时
加法器

## Slide 20: 5.3运算放大电路
6. 差分放大器（减法器）
Difference amplifier（subtractor）

## Slide 21
目标3：
确定输出电压。

## Slide 22
本章小结（1）
集成运算放大器的输入-输出特性是非线性的，是非线性器件。
然而，集成运算放大器特性上有一段线性区，线性区对应的输入电压范围为毫伏级。
集成运算放大器必须有负反馈支路， 才可能稳定工作在线性区。
有负反馈支路的运算放大器是否工作在线性区，取决于3个参数：
    电路的放大倍数
    输入信号 ui 的幅值
    工作电源 Ucc 的大小
集成运算放大器的电路模型，是线性区的近似模型。
运算放大器只有工作在线性区，才可近似为虚短路、虚断路。

## Slide 23
本章小结（2）
1
R2
us
反相比例放大器
同向比例放大器
电压跟随器
反相求和放大器
同相求和放大器
差分放大器（减法器）

## Slide 26: 作业
5.2节：5-2
5.3节：5-6，5-7，5-10
5.4节：5-13
5.5节：5-22
3月29日周五提前5分钟到课堂，准备随堂练习。