## Slide 1
第8章
一阶电路的暂态分析
8.2 零输入响应 Zero-input response
8.4 正弦电源激励下的RC电路
8.3 直流电源激励下的响应
8.3.1 直流电源激励的RC电路
8.3.2 直流电源激励的RL电路
8.3.3 RC电路的方波响应
8.6 线性非时变特性

## Slide 2
动态元件初始能量为零，由t >0电路中外加激励作用所产生的响应。
零状态响应
换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。
零输入响应
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
全响应

## Slide 4: 8.2 零输入响应
1. RC 电路
通解：
特征方程：
特征根：
则
代入初始值：
可得：
最终可得：
固有频率
体现电路自身固有特性

## Slide 5
t
U0
uC
0
I0
t
i
0
令  =RC, 称为一阶电路的时间常数
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；
连续函数
跃变
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关;
表明

## Slide 6
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
 = RC
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
电压初值一定：
R 大（ C一定） i=u/R 放电电流小
放电时间长
U0
t
uc
0
 小
 大
C 大（R一定） W=Cu2/2 储能大
物理含义

## Slide 7
a.  :电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。工程上认为, 经过 3－5 , 过渡过程结束。
U0 0.368U0 0.135U0 0.05U0 0.007U0
t
0  2 3 5
U0 U0 e -1 U0 e -2 U0 e -3 U0 e -5
注意

## Slide 8
 ＝ t2－ t1
t1时刻曲线的斜率等于
U0
t
uc
0

t1
t2
次切距的长度
b. 时间常数 的几何意义：

## Slide 9
能量关系
电容不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕.
设 uC(0+)=U0
电容放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
uC
R
+
－
C

## Slide 10
例 一组 40μF的电容器，从高压电网上切除，切除瞬间，电容器两端的电压为 3.5kV。切除后，电容经本身漏电电阻Rs放电。今测得Rs＝100MΩ，试求电容器电压下降到1kV所需的时间。
解 电容从高压电网切除的等效电路如右图，电容器经漏电电阻器Rs放电，其电压逐步降低
其中  =RsC =1001064010-6=4000s
如果在t=t1时vC下降到1000V，则有
解得 t1= ln3.5×4000=1.2528×4000=5011s
可见，电容虽与电源断开已逾1小时，但还保持高达1000V电压。这样高的电压足以造成人身安全事故。

## Slide 11: Example:
Assume uc(0-)=10V. Find uc for t>0.
8.2 零输入响应 Zero-input response

## Slide 12: 2. RL 电路
→
8.2 零输入响应 Zero-input response

## Slide 13
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与L/R有关;
令 称为一阶RL电路时间常数
 = L/R
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
L大 W=LiL2/2 起始能量大
R小 P=Ri2 放电过程消耗能量小
放电慢， 大
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
物理含义
电流初值iL(0)一定：

## Slide 14
能量关系
电感不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕。
设 iL(0+)=I0
电感放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
i
L
+
–
uL
R

## Slide 15: 2. RL 电路
8.2 零输入响应 Zero-input response
例8-2-3

## Slide 16
iL (0+) = iL(0－) = 1 A
uV (0+)=－ 10000V
例1
t=0时,打开开关S，求uv
。电压表量程：50V
解
iL
S(t=0)
+
–
uV
L=4H
R=10
V
RV
10k
10V
造成
V
损坏。

## Slide 17
一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应, 都是由初始值衰减为零的指数衰减函数；
iL(0+)= iL(0－)
uC (0+) = uC (0－)
RC电路
RL电路
小结

## Slide 18
一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。
衰减快慢取决于时间常数；
同一电路中所有响应具有相同的时间常数；
小结
 = R C
 = L/R
R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻
RC
电路
RL
电路

## Slide 19
动态元件初始能量为零，由t >0电路中外加激励作用所产生的响应。
零状态响应
换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。
零输入响应
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
全响应

## Slide 20
通解
特解
8.3.1 一阶电路的零状态响应

## Slide 21
8.3.1 一阶电路的零状态响应
零输入响应
电路暂态过程的长短与电源激励、初始储能无关，取决于时间常数 τ 。换路后，电路经过 3τ~5τ 过渡过程结束。
零状态响应与独立电源的输出量呈线性关系；零输入响应与储能元件初始状态呈线性关系。

## Slide 22
响应变化的快慢，由时间常数＝RC决定； 大，充电慢， 小充电就快；
响应与外加激励成线性关系；
能量关系
电容储存能量：
电源提供能量：
电阻消耗能量：
电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。
R
C
+
-
US
电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数：

## Slide 23
三要素法
其解的一般形式为：
令 t = 0+

## Slide 24: 8.3直流电源激励下的响应
直流电源激励下的一阶电路通解：
分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。
用0+等效电路求解
用t→的稳态电路求解

## Slide 25
动态元件初始能量为零，由t >0电路中外加激励作用所产生的响应。
方程：
8.3.1 一阶电路的零状态响应
解答形式为：
1.RC电路的零状态响应
零状态响应
i
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
uC (0－)=0
+
–
非齐次线性常微分方程

## Slide 26
8.3.1 一阶电路的零状态响应
i
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
uC (0－)=0
+
–
三要素：
从以上式子可以得出：

## Slide 27
例
t=0时,开关S闭合，已知 uC(0－)=0，求(1)电容电压和电流,(2) uC＝80V时的充电时间t 。
解
(1)这是一个RC电路零状态响应问题，有：
(2)设经过t1秒，uC＝80V
500
10F
+
-
100V
S
+
－
uC
i

## Slide 28
2. RL电路的零状态响应
已知iL(0－)=0，电路方程为：
t
iL
0
iL
S(t=0)
US
+
–
uR
L
+
–
uL
R
+
—
uL
US
t
0

## Slide 30
通解
特解
8.3.1 一阶电路的全响应
快速计算零状态响应的步骤？
应用三要素法

## Slide 32
8.3 一阶电路的全响应
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
以RC电路为例，电路微分方程：
1. 全响应
全响应
i
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
三要素：
强制分量(稳态分量)
自由分量(暂态分量)

## Slide 33
2. 全响应的两种分解方式
-US
U0
暂态分量
uC'
US
稳态分量
U0
uc
全解
t
uc
0
全响应 = 强制分量(稳态分量)+自由分量(暂态分量)
着眼于电路的两种工作状态
物理概念清晰

## Slide 34
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应
着眼于因果关系
便于叠加计算
零输入响应
零状态响应
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)=U0
+
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)=U0
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)= 0

## Slide 35
零状态响应
零输入响应
t
uc
0
US
零状态响应
全响应
零输入响应
U0

## Slide 37: Practice
Find uc for t>0.
三要素法：

## Slide 38
例
已知：t=0时开关由1→2，求换路后的uC(t)
解
三要素为：
4
+
－
4
i1
2i1
u
+
－
2A
4
1
0.1F
+
uC
－
+
－
4
i1
2i1
8V
+
－
1
2

## Slide 39
动态电路的指数衰减系数（时间常数）是由电路结构、参数决定的， 与电路的初始储能及独立电源无关。
一阶电路的零输入响应与初始状态变量成线性关系。
一阶电路的零状态响应与独立电源输出量成正比。
一阶电路的三要素法是分析一阶电路的有效方法。其核心内容是用电路分析方法求取：时间常数、初始值和稳态解这三个关键要素。

## Slide 40
uS
+
-
uC(0-)=0
R
+ uC -
+
uR
-
uS
t
T
2T
3T
100V
0
0 < t < T
uC(0+)=0
uC()=100V
T
2T
3T
t
uC
0
100V
 = RC
T < t < 2T
uC(T+)=100V
uC()=0
 = RC
（1） T >> 
8.3.3 RC电路的方波响应

## Slide 41
暂态过程：
uS
+
-
uC(0-)=0
R
+ uC -
+
uR
-
（2） T 与 接近
uS
t
T
2T
3T
100V
0
T
2T
3T
t
uC
0
100V
4T
5T

## Slide 42
0 < t < T
稳态解：
U2
U1
uS
+
-
uC(0-)=0
R
+ uC -
+
uR
-
t
T
2T
3T
100 V
0
uS
（2） T 与 接近
等效电路图
100V
+
-
R
+ uC -
+
uR
-
uS
t
T
2T
3T
100V
0

## Slide 43
T < t < 2T
等效电路图
R
+ uC -
+
uR
-
t
T
2T
3T
100V
U2
U1
0
uS
+
-
uC(0-)=0
R
+ uC -
+
uR
-

## Slide 44
t
T
2T
3T
100V
U2
U1
0
0 < t < T
T < t < 2T
t = T
t = 2T
这类问题的分析特点：
（1）设电路已经进入稳态
（2）画电路图，求解电路
（3）利用边界条件求出
关键点电压/电流
uS
+
-
uC(0-)=0
R
+ uC -
+
uR
-
C

## Slide 45
8.4正弦电源激励下的RC电路
;
正弦激励特解形式
+

## Slide 46: 8.4正弦电源激励下的RC电路
Transient
component
Steady-state
component
Sinusoidal steady-state
合闸角
+

## Slide 47: 8.4正弦电源激励下的RC电路——零状态响应
Transient
component
Steady-state
component
在零状态响应分析下，U0=0
+
+
当-π/2<θ<0，且5τ 接近正弦电源的周期T（T=2π/）时，电路经过一个周期T后，趋于稳态。

## Slide 48: 8.4正弦电源激励下的RC电路
Transient
component
Steady-state
component
在零状态响应分析下，U0=0
暂态分量的值为零，说明电压响应中没有暂态分量，也就没有过渡过程，电路从换路一开始，就直接进入稳态。这是一种特殊情况。
+
+
+
情形1：
>>T，电路的暂态分量最大，衰减慢，需要多个T才能达到稳态)

## Slide 49: 8.4正弦电源激励下的RC电路
在零状态下，U0=0
电路经过半个周期左右的时间，电压的暂态分量衰减极为有限，暂态分量于稳态分量的叠加结果为
这说明如果当电压的稳态分量经过极大值时换路，而电路的时间常数又大，则换路后电压的最大瞬时绝对值接近于稳态电压振幅的2倍。在工程中要注意电容器的耐压。
+
>>T)

## Slide 50: 正弦电源激励下的RC电路小结
➢ 正弦激励下的全响应是由暂态响应与稳态响应构成的，稳态响应用微分方程求解，求解是复杂的，今后会学习更有效的正弦稳态响应的分析方法。
零状态响应分析（比较激励的周期T和电路的时间常数5τ）
➢ 正弦激励下的暂态过程不仅与电源及电路参数有关，还与电源的合闸角有关，选择适当的合闸角，电路会直接进入稳态。
➢ 正弦激励下的暂态过程，由于合闸时间的不确定，会在电路 中产生“过电压”或“过电流”的现象，在选择元器件容量 时要充分考虑电路这种工作状态。
+

## Slide 51
+
一阶电路直流电源下的响应
一阶电路正弦电源激励下的响应
Transient
component
Steady-state
component

## Slide 52: 8.6线性非时变特性
线性非时变电路：
除独立电源外，元件是线性、非时变元件。
线性非时变动态电路的微分方程是常系数线性微分方程。
线性特性：
1. 齐次性
若激励变为原来的k倍，则响应也相应的变为原来的k倍
如：
零输入响应，激励初始电压与响应分量成正比
零状态响应，激励Us与响应分量成正比

## Slide 53
线性元件
C
VCVS
CCCS
VCCS
CCVS

## Slide 54: 8.6线性非时变特性
线性特性：
2. 可加性
若激励x1(t)的响应为y1(t)，激励x2(t)的响应为y2(t)，则激励x1(t)+ x2(t)的响应为y1(t)+ y2(t)，如：
全响应中电容初始电压U0和直流电压源Us共同激励的响应，等于各自单独激励的响应之叠加
综合上述两点，线性非时变电路的线性特性体现为：
若激励x1(t)的响应为y1(t)，激励x2(t)的响应为y2(t)，则激励k1x1(t)+k2x2(t)的响应为k1y1(t)+k2y2(t)
非时变特性：
线性非时变电路零状态响应的非时变特性体现为：
若激励x1(t)的响应为y1(t) ，则激励x1(t-t0) 的响应为y1(t-t0)

## Slide 55: 8.6线性非时变特性
零状态响应与激励间的关系
线性特性——齐次性
非时变特性
线性特性——可加性
线性非时变特性

## Slide 56
和
的区别
零状态响应的阶跃函数表示
激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。用是s（t）表示。
阶跃响应
i
C
+
–
uC
R
uC (0－)=0
注意

## Slide 57: Practice : Find the zero-state response uc .
t>5: Zero-input response
0<t<5: Zero-state response
8.6线性非时变特性

## Slide 58
单位阶跃响应与单位冲激响应
8.7冲激响应计算

## Slide 59
广义函数
t
(t)
0
1

1/
t
p(t)
0
t
(t)
(1)
0
t
 (t-t0)
t0
0
(1)
t
(t)
(1)
0
f(t)
f(0)
单位阶跃函数
单位阶跃函数延迟
单位阶跃函数反转
闸门函数
闸门函数-截取
单位脉冲函数
单位冲激函数
单位冲激函数延迟
单位冲激函数筛分
分段波形广义函数

## Slide 60: Practice : Find the impulse response .
由阶跃响应获得冲激响应
8.7冲激响应计算

## Slide 61: Practice : 不含独立电源的线性时不变网络N的零输入响应为 ；原始储能不变，电压源 激励下的全响应为 。试确定 下的零状态响应。
电压源 激励下的零状态响应为：

## Slide 62: 作业
8.2节：8-2、8-4
8.3节：8-13、8-18，8-31
8.5节：8-37
8.6节：8-41
8.7节：8-48