## Slide 1: 电子线路设计与测试
MOSFET共源放大电路设计 安装、调试及测试
第二阶段

## Slide 2: MOSFET共源放大电路设计 安装、调试及测试 (P53)
2
电子线路设计与测试
（1）单级MOSFET共源放大电路仿真
教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求（6）
（2）单级MOSFET共源放大电路插板实现
教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求中的（1）-（5）。补充：观察失真现象

## Slide 3: 自学内容
第2章 电子线路计算机辅助分析与设计
  2.1 Orcad9.2软件概述
  2.2 Orcad9.2电路设计仿真分析的流程
  2.3 电子线路分析示例（2.3.1,2.3.4）
第3章 模拟电子线路基础实验
  3.2 双极结型三极管的参数测试与基本应用
  3.3 金属-氧化物-半导体场效应管参数测试与应用
第4章 模拟电子线路应用设计
  4.2 双极结型晶体管共射放大器设计
  4.3 金属-氧化物-半导体场效应管放大器设计

## Slide 4: 线上教学资源
华中科技大学《电子线路设计、测试与实验（一）》MOOC课程：
http://www.icourse163.org/course/HUST-1001942004
模块四、模块六

## Slide 5: 实验要点
PSpice软件使用
MOSFET放大电路的设计方法
MOSFET放大电路静态工作点设置与调整方法
MOSFET放大电路性能指标的测试方法及调试技术
了解负反馈对放大电路性能的影响

## Slide 6: 设计要求
3.3.3 实验任务3 （P54）
已知条件
  +VCC=+12V
  RL=5.1k
  Vi=10mV(有效值)
  Rsi=50
技术指标要求
  |AV|＞10
  Ri ＞ 50k
  Ro＜5.1k
  fL＜100Hz
  fH＞100kHz
  电路稳定性好。

## Slide 7
电路设计一般流程(参见教材4.3节)

## Slide 8: 电路设计举例
与教材略有不同，加了保护性电阻。
相关原理知识务必复习熟悉掌握。
g
s
d

## Slide 9
9
一、单级MOSFET共源放大电路仿真
（1）静态工作点
（2）正常放大的Vi、Vo波形及增益
（3）失真
（4）输入电阻
（5）输出电阻
（6）通频带

## Slide 10
OrCAD是美国OrCAD System公司推出的著名的EDA软件，它是一个软件包，覆盖了电子设计的4项核心任务
电路仿真
OrCAD功能概述

## Slide 11: PSpice中的单位和数字
Pspice 中采用的是实用工程单位制，如电压用伏（V）、电流用安培（A）、电阻用欧姆（Ω）、功率用瓦特（W）等。在运行中，Pspice会根据具体对象自动确定其单位。用户在输入数据时，代表单位的字母可以省去。例如给电压源赋值时，键入12和12V意思一样。
Pspice 中的数字采用科学表示方式，即可以使用整数、小数和以10为底的指数。用指数表示时，底数10用字母E来表示。对于比较大或比较小的数字，还可采用10种比例因子，如下表所示。

## Slide 12: PSpice采用的比例因子
例：1000、1E3、1K和1k都表示同一个数。
符号 | 比例因子 |  | 符号 | 比例因子
F f | 10-15 |  | M m | 10-3
P p | 10-12 |  | K k | 10+3
N n | 10-9 |  | MEG meg | 10+6
U u | 10-6 |  | G g | 10+9
MIL mil | 25.4× 10-6 |  | T t | 10+12

## Slide 13
PSpice仿真步骤

## Slide 14
PSpice仿真步骤
1. 创建工程项目文件
2. 编辑电路原理图（画电路图）
3. 设置仿真分析类型
4. 仿真分析
5. 查看仿真输出结果
  从输出文件中查看仿真结果__文本结果
  用Probe程序观测__ 图形结果

## Slide 15: 用Capture CIS绘制电路图
创建工程项目文件
选File/New/ Project
在F盘下，建立子目录，如F:\mos。注意：目录名和文件名不能有汉字、空格等！
选择Analog or Mixed A/D

## Slide 16
选择Create a blank project
用Capture CIS绘制电路图

## Slide 17
电路图编辑窗口
项目管理器窗口
信息查看窗口
用Capture CIS绘制电路图

## Slide 18
绘图快捷键

## Slide 19
Place-Part命令或快捷键
用Capture CIS绘制电路图
（1）添加元件库： Analog 、pwrmos 、Source
（2）提取元件 ：如 m2n7000
必须加Capture\
Library\
Pspice文件夹下的可仿真库

## Slide 20: 取放电源与接地符号 （1）取放电源符号 Place-Part，在SOURCE库中取电压源或电流源。 （2）取放接地符号 启动Place-Groud，或按对应的绘图快捷键 ，出现如图所示的选择框。在SOURCE库中取“0”符号。
用Capture CIS绘制电路图

## Slide 21: 元件移动、旋转和删除
（1）选中元器件：用鼠标左键单击，此时元器件变为红色
（2）移动：压住鼠标左键拖到合适位置，松开鼠标左键
（3）旋转：菜单Edit/Rotate（或R）
（4）翻转：菜单Edit/mirror
（5）删除：选择菜单Edit/cut ；或按键Delete
注意选中元件后,鼠标右键的使用
用Capture CIS绘制电路图

## Slide 22
（1）画线：将光标移到需要连线的起点，单击左键（此时会拖着1根线）；移动鼠标到所需位置，单击左键，如此循环，直到连线的终点（某元件的引脚）
（2）结束：单击鼠标右键结束
** 画非连续的线，必须先结束画线态再定位又开始
（3）移动、旋转和删除：与元件操作相同
用Capture CIS绘制电路图
连线：Place/Wire命令或快捷键

## Slide 23
例如：想把输出端的节点起名为Vooooooo。步骤如下：
①启动命令，屏幕上出现设置框，在设置框中键入节点名（例Vooooooo）。
② 按OK键，则光标处
附着一个小方框，光标尖
移至设置节点名的连线，
点鼠标左键，新节点名
即出现在该位置。
用Capture CIS绘制电路图
设置节点名：Place/Net Alias命令或快捷键
③务必注意：同一节点名的节点相互短路，不论图上呈现

## Slide 24: 修改元器件参数
用Capture CIS绘制电路图
2. Capture—Edit Properties
元器件属性编辑弹窗
1. Capture—图显参数
电路图主界面
3. Capture—Edit Pspice Model
转到模型编辑器界面
VSIN信号源：
AC=15mV、VOFF=0V、FREQ=1kHz、VAMPL=15mV
.model M2n7000 NMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0.2 Vmax=0 Xj=0 Tox=2u Uo=600 Phi=.6 Kp=1.073u W=.12 L=2u Rs=20m Vto=1.73 Rd=.5489 Rds=48MEG Cgso=73.61p Cgdo=6.487p Cbd=74.46p Mj=.5 Pb=.8 Fc=.5 Rg=546.2 Is=10f N=1 Rb=1m)

## Slide 25
用Capture CIS绘制电路图
注意：
1）Rg1和插板电路不同，仿真电阻改值方便。
2）仿真时输出端必须接负载，否则会报错。（要仿真开路情况。可以将阻值设为很大的值，如1t（=1012）来）

## Slide 26: 保存和自动检查
保存
进行电路规则检查、建立网表文件（*.net） ：
  Pspice/Create netlist
    若有问题，屏幕会有指示
    Windows/Session Log 弹出错误提示窗

## Slide 27: 设置分析类型
为了便于管理，OrCAD/PSpice规定基本直流分析、瞬态分析、交流分析和直流扫描分析为4种基本分析类型。每一个模拟类型分组中只能包含其中的一种，但可以同时包括温度分析、参数扫描和蒙托卡诺分析等。
在电路图编辑窗口（Page Editor）下，点击PSpice/New Simulation Profile命令或快捷键 ，出现New Simulation对话框，在Name栏键入模拟类型组
的名称，屏幕上出现模拟类型分组对话框。
**课内实验主要练习前三种

## Slide 28
静态工作点分析
输出文件更详细
设置分析类型
静态工作点分析

## Slide 29: 运行Pspice 启动Pspice/Run命令或快捷键
查看分析结果
分析计算结束后，系统自动调用Probe模块，屏幕上出现Probe窗口。选择View/Output File命令，即可看到本例的文本输出文件bias.out。
结果输出

## Slide 30
瞬态分析又称TRAN分析，就是求电路的时域响应。它可在给定输入激励信号情况下，计算电路输出端的瞬态响应，也可在没有激励信号但有贮能元件（如C和L）的情况下，求振荡波形。
设置分析类型
瞬态分析（时域分析)

## Slide 31
Run to: 4m
仿真终止时间为4m s
*基于信号周期适当设定
Start saving data:0
仿真记录起始时刻为0
Maximum Step：10u s
仿真时间步长为10ms
设置分析类型
瞬态分析（时域分析)

## Slide 32
结果输出
执行Trace/Add Trace命令或快捷键
启动Pspice/Run命令或快捷键
Vooooooo 信号名长的原因

## Slide 33
结果输出
建立两个以上的波形显示区
① 在Add Trace 对话框中，选择V（Vo），点OK按钮，显示出输出端的波形。
② 执行Plot/Add Plot to Window命令，屏幕上添加一个空白的波形显示区。
③ 再执行Trace/Add Trace命令，在Add Trace 对话框选择V（Vi:+），点OK按钮，在新加的波形显示区显示出输入信号Vi的波形。

## Slide 34: 如何标注特征值

## Slide 35
非线性失真现象
参考插板电路，分别将Rg1调整为最大570K、最小100K，再分别做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和两种失真波形。
（如果发现没失真，可以增大输入信号幅值）

## Slide 36
交流分析又称AC分析，就是求电路的频域响应。当输入信号的频率变化时，它能够计算出电路的幅频响应和相频响应。作交流分析时，应注意：对于AC Sweep，必须具有AC 激励源。
设置分析类型
交流分析（频域分析)

## Slide 37
Start : 10 （Hz）
End：100meg
Points/Decade：101
设置分析类型
交流分析（频域分析)
Logarithmic： Decade

## Slide 38
设置分析类型
交流分析（频域分析)
故障原因分析---
No AC sources -- AC Sweep ignored

## Slide 39
击活AC Sweep, Pspice/Run
观测幅频响应曲线：
  Trace/Add： db(V(Vo)/V(Vs:+))
  Trace /Cursor/Display激活游标测中频增益
  用游标找到增益下降3dB ，对应频率为上限频率或下限频率
*观测相频响应曲线： P(V(Vo)/V(Vs+))
观测输入电阻的频率响应：
  Trace/Add： Ri = V(Vi)/I(Vs)
  Trace /Cursor/Display激活游标测中频输入电阻
结果输出

## Slide 40: 求解输出阻抗
（1）修改电路：
  令Vi=0，信号源短路，去掉负载RL，外加一个信号源VSIN(400mv)
（2）其他步骤与“输入电阻的频率响应”分析相同
（3）Ro =V(Vo)/I(C2)
结果输出

## Slide 41
结果输出
求解输出阻抗

## Slide 42: 求解输出阻抗
注意：课后报告中要体现个人思考，比如仿真联系理论，仿真结果与理论简化计算的异同…… 不能只有操作和计算机给的结果。
仿真是引导辅助人工设计，不是代替人工。

## Slide 43
（1）电路图
（2）静态工作点：ID、VGS、VDS
（3）输入、输出电压波形，并计算电压增益Av
（8）非线性失真现象
（4）幅频响应曲线：db(V(Vo)/V(Vs:+))，测中频增益、上限频率fH和下限频率fL
（5）相频响应曲线：Vp(Vo)-Vp(Vs:+) 或 P(V(Vo)/V(Vs:+))
（6）输入电阻的频率响应：Ri -- V(Vi)/I(Vi:+)
（7）输出电阻的频率响应：Ro-- V(Vo)/I(C2)
放大电路仿真验证设计要求

## Slide 44
二、单级MOSFET共源放大电路插板实现
按照教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求中的（1）~（5）完成实验任务。 注意有以下几点不同：
1）电路图改用右图
2）静态工作点测试表格有调整（只一行）
3）式（3.3.8）改为
4）补充“观察失真现象”内容

## Slide 45: 电路的基本调试步骤
检查电路连接—磨刀不误砍柴工！
  按照电路图来检查实际安装的线路
  特别注意：电源供电(包括极性)、信号源连线是否正确;地线的共地问题；
静态测试；
  静态工作点情况
动态测试；
  基本信号输入输出情况
整机联调；
  性能指标测试与电路参数调整

## Slide 46: 调试中的注意事项
① 测试前，要熟悉电路的工作原理和各项技术指标的测试方法。
④ 测量仪器的带宽必须大于被测电路的带宽，否则，测试结果就有误差。
③ 测量电压时，所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。
⑤ 测量方法要方便可行。
⑥ 调试过程中，不但要认真观察和测量，还要认真做好记录。
② 注意仪器的信号线、地线的正确连接。

## Slide 47
  三极管识别与使用
  电路的安装方式
电路安装
Notes: Mos管是电压控制器件，正常放大在恒流工作区，只受vgs影响

## Slide 48
电路安装
Notes: 建议接插电路先定三极管位置，再定＋－电源大致位置（建议用边条），再按三个管脚来依次插各部分器件，然后是输入输出。

## Slide 49: 电位器（可调电阻=滑动变阻器）
3296精密多圈电位器！
看着调节目标变化来转调节口
（一次一圈的调）
2
1
3
R13 = R12 + R23
器件标示（末位是倍率）
2 0 3 ＝ 20KW
5 0 1 ＝ 500W
原理图标示
2
2
这种是单圈可调，使用方便些；但不够精细，慢调。找准滑动端，一样用法。（本次470k是这种）
2-滑动端
2
1
3
安装方式

## Slide 50
初调保证电路正确
连接好电路后，检查无误后接通电源。用数字万用表的直流电压档测量电路的VD（漏极对地电压），调整电位器RP，初步使VD值为5~6V。输入输出接到示波器。
示波器上看到超10倍放大的类似正弦输出波形（频率对应），则电路正确。可细调Rp，开始后续测试。
示波器上没看到有放大的近似频率的波形输出，检查整个实验平台。
建议：查电源--查输入--查连线--查器件（特别是Rg和Rs支路上器件）

## Slide 51
测试静态工作点
细调整电位器RP，使输出正弦波有10倍以上放大且不失真。测出电路的VG（栅极对地电压）、VS（源极对地电压）和VD，填入表3.3.2（与教材不同）中，并计算静态工作点Q（IDQ、VGSQ、VDSQ）。

## Slide 52
测试放大电路的输入、输出波形和通带电压增益
测试放大电路的输入电阻
测试放大电路的输出电阻
测试放大电路的通频带
性能测试
以上按照教材要求做

## Slide 53
输入电阻Ri
实验测试
串联一个已知电阻R
在输出波形不失真情况下，用示波器分别测量出Vi与Vs的值，则
性能测试
先后测量开关S闭合和断开时对应的输出电压vo1和vo2，则输入电阻为：
串联一个已知电阻R
R阻值尽量接近Ri，结果越准
适合仪器内阻不够大时
Notes: Ri在50K~100K级别

## Slide 54
输出电阻Ro
实验测试
开关=连线手动切换
在输出波形不失真情况下，用示波器分别 测量负载开路时的输出电压值Vo 和接入RL后，负载上的电压值VoL
性能测试

## Slide 55: BW 的测试方法
采用“逐点法”测量放大器的幅频特性曲线。
f (Hz) | 40 | fL | 100 | 500 | 1k | 10k | 100k | fH | 500k
Vop-p (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20lg¦AV¦(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注意：维持输入信号的幅值不变且输出波形不失真
BW = fH – fL
画出放大器的幅频特性曲线，计算通频带。
3dB带宽的确切含义；
找到对应低频截止频率fL和高频截止频率fH
性能测试

## Slide 56
观察失真波形
信号源频率调回1kHz，示波器的两个通道仍监测vi和vo，调整电位器RP，观察vo波形的变化，直至出现明显的非线性失真。在表3.3.5（见下一页）中画出失真波形，用万用表的直流电压档测量电路的VD、VG和VS填入表3.3.5中，并计算静态工作点Q（IDQ、VGSQ、VDSQ）。再反方向调整RP，直至vo出现另一种非线性失真现象，再次测量静态工作点，完成表3.3.5。
补充的性能测试
（注意，如果调不出失真现象，可以增大输入信号到几百mVpp，再调整RP ）

## Slide 57
补充的性能测试
观察失真波形
更要规范绘制

## Slide 58
三、选做内容
基于基础实验，可选做以下实验之一：
（1）MOS管特性曲线仿真（教材3.3.3实验任务1、任务2）。
（2）共射放大电路设计、仿真与实现（教材4.2.6设计任务）

## Slide 59: 验收要求：
  仿真测试结果（现场按要求仿真指定项目！）
  实际测试数据---验收表；
  实际电路正常放大状态与测量
  MOOC课程模块四、模块六单元测验成绩
  *选作部分实验报告与结果
  插板实验中的问题和解决过程。

## Slide 60
Pspice仿真常见操作错误收集

## Slide 61: 常见操作错误说明
1.没有PSpice菜单也无法修改内部参数。
因：工程文件类型错！
新建工程时未选第一项，或其他非规范操作（如以单独.DSN文件为基础）建立了非仿真类型工程。
其他类型工程可画电路图，但无法调PSpice做仿真分析。
解：重建仿真型工程
按规定步骤新建可仿真工程，画新电路图时，Open Design打开旧.DSN文件，全选—复制--粘贴旧电路图到新图，存盘,再重新设置仿真项目。

## Slide 62: 常见操作错误说明
2.仿真时显示文件I/O操作有异常错误。
项目名称、文件存
储目录、内部元件标识
都不能含有特殊字符或
空格！
文件目录也不要放
Windows桌面上（桌面
缺省目录有汉字）。

## Slide 63: 常见操作错误说明
3. 莫名出现很多元件没有连结Float Pin。
本实验中“地”必须用
Place/Ground 命令，且
选用 Source库 中的 “0”
(如果Place Ground 中没看到
Source库就加，虽然其他库中
有一些地符号，但不适合本次实验。)
Cache临时库元件错了。Remove当前所有的元件库，重新Add正确目录下的PSpice库，然后重选元件（不要再选用Design Cache 临时库中的）完成电路。

## Slide 64: 常见操作错误说明
4. 提示个别元器件无连结，但找不到…
可能在当前屏幕之外，
用第四个放大镜-Zoom
to all 来看全部。
元件标识用了特殊字符，比如R’e2中的 ’

## Slide 65: 常见操作错误说明
5. 直流工作点错令瞬态分析明显错误
拉移元件，确定其连线是否正确。必要时自己加节点。
器件参数勿错！5.1k、51k、51 …
看正常放大取35k
看失真改0.1k /100k
中间错连线必须删掉！

## Slide 66: 常见操作错误说明
6. 频率特性仿真运行报错，无法进行。
忘了设定Vsin的AC参数。
7. 得到的频率特性对数曲线很不正确。
AC参数设错（m级，最大不要超过1V）
电容参数单位特意用m，反倒错！
输入Trace表达式错。比如 增益幅频特性dB(Vo(…)/Vs(…)) 错为 dB(Vo(…)) / Vs(…)
修改三极管PSpice Model时操作失误。

## Slide 67: 常见操作错误说明
修改PSpice Model时操作失误

## Slide 68: 一些操作错误说明
核心器件无法Edit PSpice Model。
  没有选中整个器件本身
  添加了非PSpice仿真库中的元器件
Probe窗口PspiceAD顶部操作栏消失。
  用ALT+V可以调出View菜单设置，
  还可以用ALT+o调出Tools菜单设置。
  乱建的仿真项怎么删除？
  键盘Del键（删除后无恢复操作，只能再建）
更多请自检
自改自总结

## Slide 69: 一些操作错误说明
元件属性表不正常，和教学很不相同。
元件属性表中Filter选项，要保证是
<Current properties> 或 Orcad/PS 。

## Slide 70: 下阶段：函数发生器设计
基本实验：
满足一定幅度与频域要求的方波、三角波产生电路的设计与实现（教材4.5.6设计任务）